# 砂石层沉箱分析及沉箱技术改进

### 一、砂砾层沉井分析及沉井工艺的改进（论文文献综述）

肖蓉[1]（2018）在《复杂环境下逆作井与沉井施工工艺探讨》文中研究表明从顶管工作的角度来讲,逆作法构成了现阶段主要选用的施工方式。具体在现阶段的顶管施工中,针对整个施工结构有必要布置支撑性的挡土墙,然后运用逆作的方式来完成从上至下的构筑物开挖操作。与此同时,沉井施工通常来讲适用于含水较多的不稳定地层,对于竖井在进行掘进时可以选用沉井法来辅助施工。在目前阶段中,沉井工艺以及逆作井工艺都可以灵活适用于多种多样的复杂环境,施工方应当能够紧密结合周边地质与其他条件来选择

诸鑫星[2]（2016）在《给水厂取水口大型沉井施工方案研究 ——以江浦水源厂扩建一期工程为例》文中研究指明随着沉井技术的不断发展,很多城市的下沉式供排水设施都广泛采用沉井的施工技术。本文依据实际工程,对混凝土水下封底控制要点及沉井下沉动态纠偏进行了技术研究,主要研究成果如下:1.对于地下水位高、地质条件不佳,紧邻防洪大堤这类重要设施处的沉井施工应采用不排水下沉方案,沉井制作前应在底部铺设相应厚度的砂垫层以保证沉井的结构安全和下沉的稳定性。2.对于大型沉井施工过程中应保持混凝土浇筑的连续性,下层混凝土覆盖前应对下层混凝土表面进行凿毛、清除浮浆,从而保证上下层混凝土的粘结强度。3.沉井下沉施工按“先中后边、分层对称破土、先高后低、及时纠偏”的原则进行操作,在距设计标高2.0m内时为终沉阶段,应减慢下沉速率,每20分钟观测一次标高,严格控制底梁隔墙下取土,保证沉井平稳缓慢下沉。4.按照“对称分仓取土封底,同一仓室双导管浇筑”的原则进行封底混凝土施工,根据沉井的对称受力的原则,采用先低处、后高处,先周围、后中间的顺序对称同步均匀封底,确保封底质量。通过对沉井动态纠偏和混凝土封底控制要点的研究得出的这些规律对指导今后沉井设计施工具有重要的参考意义。

关胜玉[3]（2014）在《饱和水条件下砂石、卵石层的圆形沉井施工技术与应用》文中进行了进一步梳理位于河边、湖边及浅海滩等沉井下沉施工，因其周边水域环境，地下水往往多为饱和水条件，当其地质为砂石、卵石层时，使用常规方法、常规设备施工，效果往往较差。针对这样的问题，为确保顺利完成沉井的下沉施工，需对其下沉工艺进行创新与改良。并通过技术分析论证和总结经验，探索适合该条件的新施工工艺及其相关质量、安全、环保等控制手段。本文依托秦皇岛山海关污水处理厂工程中子项工程粗格栅进水泵房沉井施工工程，对饱和水条件下，地质为砂石、卵石层的圆形沉井施工技术进行详细分析和研究。结合沉井自身特点及工程现场实际情况，对沉井施工中的安全、稳定性进行了计算分析，总结以往工程经验，制定了合理的沉井工艺流程图。设计沉井制作施工工艺设计与控制方法。施工中创新性引入钢筋作为模板的横向背楞，并改良了模板支设体系，优化了施工细节。并对沉井制作过程的质量控制要点进行了分析说明。为使沉井下沉施工满足进度要求，优化改良了干作业法施工中的常规工法及设备。制定了沉井下沉施工工艺与质量控制方案，对施工过程中对生产要素进行了优化配置、提出了动态管理方案，进行了施工过程质量、安全、环保控制与效益分析，保证了进度和质量要求。采用以机械为主、人工配合为辅的中心岛式开挖方法，对不排水下沉施工方法中的常规设备进行突破，引入挖砂船与液压抓斗配合施工，且以挖砂船为主，液压抓斗为辅。经实践检验，在类似本工程环境下，基于沉井内挖土下沉、排水下沉和不排水下沉等施工方法的紧密结合并适时转换，技术措施得当时，能够很好的控制下沉的质量，并加快施工进度。

刘桂荣[4]（2014）在《大型核、火电厂取水结构施工技术研究》文中研究说明大型核、火电厂厂址多位于沿江、滨海地区,地质条件复杂,其取水构筑物均为大型水工结构,如超大超深的循泵房沉井、大口径取水管道和取水口等,施工具有相当大的难度和风险,因此针对沿江、滨海复杂软土地层中大型取水结构施工关键技术研究有着十分重要的理论意义和工程应用前景。本文依托多个实际工程,运用理论分析、数值模拟、工程实测、方案比选等方法,对大型核、火电厂取水水工结构的循泵房沉井、取水隧道和取水口施工技术进行较系统性地研究,主要研究的内容和结果如下:1.通过开展深井降水工艺、沉井下沉、助沉纠偏措施等关键技术的研究,结合施工方案比选,研发了高灵敏性软土中保护沉井嵌套桩的工艺,并将研究结果应用于江边细砂与海岛高灵敏性软土区域的循泵房沉井施工,在保障工程安全顺利完成的同时加快了施工进度、降低了工程造价。2.针对华能金陵电厂取水盾构需穿越江底抛石沉降区的施工难题,开展了盾构隧道结合气压清障施工工艺和技术的研究,并将成果应用于该工程,使盾构顺利穿越抛石沉降区,可为类似清障工程提供参考。3.在始发段为岩、土交界面的核电取水隧道施工工艺和关键技术研究中,将土压平衡盾构、新奥法、清障技术进行集成创新,首次将该集成创新工艺运用于施工,使盾构机顺利穿越复杂地层,完成了中国核电领域首个大直径盾构海底隧道。4.针对核电超大口径垂直顶升施工难题,研制了相关配套设备、开发了超大口径垂直顶升施工工艺,研究成果在三门核电一期工程中得到首次成功应用。本论文获得的施工工艺和技术研究成果,包括砂层及高灵敏性软土中沉井制作下沉控制技术、助沉纠偏措施、对嵌套桩的保护工艺;抛石沉降区中盾构结合气压清障工艺;岩土交界面中盾构、新奥法、清障技术的集成创新技术;开发的超大口径垂直顶升施工工艺,在工程中均得到了成功应用,可为今后类似的工程提供借鉴和参考。

冉灵杰[5]（2009）在《土壤解污治理定向水平井完井工艺及管线总成的设计研究》文中提出随着我国社会经济的迅速发展,工业废水、生活污水、石油管路的溢泄、垃圾堆放填埋地的淋滤、农药化肥的不科学使用等造成了土壤环境的严重污染。土壤环境污染给人类生活和社会经济的可持续发展造成了严重的危害,因此土壤环境的保护与治理已经成为不可忽视的问题。针对目前我们土壤环境的现状,为保障我国人民的健康和社会经济的可持续发展,开展先进的土壤解污治理技术研究是十分必要的。水平定向钻进技术在土壤环境治理中的应用是指采用水平定向钻进技术施工水平井用于土壤环境治理。采用水平井进行土壤环境治理有一定的优势,采用水平定向井进行土壤解污治理可以克服垂直井不能治理的障碍物下的污染土壤的问题,并且水平定向井与土壤的接触面积更加大,效率更高。非开挖水平定向井土壤解污治理技术的研究是多领域、跨学科交叉的前沿课题,该项研究涉及钻探工程、环境工程、地质工程、机械设计等相关学科领域。本文主要研究以下内容:（1）土壤解污治理的定向水平井成井工艺;（2）土壤解污治理的定向水平井完井工艺;（3）解污治理定向水平井管线总成的设计;（4）同时对所研究的内容进行了现场试验。通过本文对土壤解污治理的定向水平井的成井和完井工艺的研究及现场试验,取得的成果包括:设计完成了一套完整的适合土壤解污治理的定向水平井的完井工艺;完成了用于水平定向井的管线总成的结构设计;试验中取得了一定的研究成果,同时对试验中存在的技术和问题进行了分析并提出了改进方案。该论文的研究填补了我国在土壤解污方面的水平定向井治理技术的空白,探索出适合我国国情的水平井治理污染方法,为今后此类技术的研究和应用提供了参考。在研究及试验中存在一些问题,较成熟的技术还需要不断地试验与改进。

张德生,刘子春,邢存勤[6]（2002）在《砂砾层沉井分析及沉井工艺的改进》文中研究说明 一、引言 沉井是修建深基础和地下构筑物的主要方法。2001年8月8日在鄂温克旗巴彦托海镇供热工程采用此法施工了一大口径辐射集水井。该水井采用不排水淹水沉井法,井深12.5m、内径3.0m、壁厚0.24m。沉井结束后,打设集水短管和辐射管,然后洗井,供水能力达到200m3/h以上。

焦永强[7]（2002）在《顶管施工与原体测试》文中研究指明气动小口径顶管和大口径钢管顶管是两种完全不同的顶管方法。因前者工艺与传统工艺相差较大，后者工艺复杂、技术含量较高等原因，两者在市场上的应用都不多，为能提高其实用性，扩大其使用领域，对其工艺进行充分的介绍、研究、完善和改进是本文的关键所在。 鉴于以上目的，本文通过工程实例对两种不同类型的顶管施工技术及大口径钢管顶进过程中的原体测试进行了详尽的介绍。提出了气动顶管新技术的改进、完善的具体方法，加大了其实用性及可推广性；详细阐明了土压平衡理论、顶管施工关键点的处理技术，对相关施工，特别是上海地区的顶管施工，提供了可借鉴参考的依据。

### 二、砂砾层沉井分析及沉井工艺的改进（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、砂砾层沉井分析及沉井工艺的改进（论文提纲范文）

#### （1）复杂环境下逆作井与沉井施工工艺探讨（论文提纲范文）

一、沉井工艺与逆作井工艺的基本特征及其内涵

1. 关于沉井施工工艺

2. 关于逆作井工艺

二、复杂环境施工的实例

三、具体的施工运用

1. 沉井施工的关键工艺

2. 逆作法的关键工艺

四、结语

#### （2）给水厂取水口大型沉井施工方案研究 ——以江浦水源厂扩建一期工程为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

第二章 研究内容

2.1 本文依托的背景工程

2.2 项目技术难点

2.3 主要研究内容

第三章 沉井施工工艺流程选取与安全、稳定验算

3.1 沉井施工的总体工艺流程

3.2 沉井制作

3.3 下沉方式选取

3.4 安全及稳定性验算

3.5 本章小结

第四章 沉井下沉施工及过程动态纠偏

4.1 初沉阶段动态纠偏控制方式及技术要求

4.2 正常下沉阶段动态纠偏控制方式及技术要求

4.3 终沉阶段动态纠偏控制方式及技术要求

4.4 道程监测

4.5 本章小结

第五章 沉井施工过程中混凝土水下封底控制

5.1 封底方案及流程

5.2 沉井基底清理工艺

5.3 沉井封底施工工艺

5.4 常见故障及预防措施

5.5 本章小结

第六章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

致谢

参考文献

#### （3）饱和水条件下砂石、卵石层的圆形沉井施工技术与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外饱和水条件沉井施工及研究现状

1.3 本文研究依托的背景工程

1.4 本文研究的目的与内容

第2章 沉井施工工艺流程选取与安全、稳定验算

2.1 引言

2.2 沉井施工的总体工艺流程

2.3 施工准备

2.3.1 下沉安全系数验算

2.3.2 下沉稳定性验算

2.3.3 沉井抗浮稳定性验算

2.3.4 沉井渗流量验算

2.4 工艺流程分解

2.4.1 测量定位

2.4.2 基坑开挖

2.4.3 垫层施工

2.4.4 刃脚施工

2.5 本章小结

第3章 沉井制作施工工艺设计与控制

3.1 引言

3.2 沉井制作施工模板工程工艺设计与控制

3.2.1 模板结构体系的比较分析与选择

3.2.2 模板体系中背楞材料的选择

3.2.3 本工程中钢筋作横向背楞较大圆形粗格栅沉井模板施工方法

3.2.4 本模板工程相关参数的设计与计算

3.3 钢筋和混凝土工程施工工艺及其控制的关键因素

3.4 本章小结

第4章 沉井下沉施工工艺与控制

4.0 引言

4.1 沉井下沉

4.2 不排水下沉

4.2.1 挖砂船工作原理

4.2.2 挖砂船操作要点

4.2.3 液压抓斗施工

4.3 封底

4.4 本章小结

第5章 施工过程质量、安全、环保控制与效益分析

5.1 引言

5.2 材料、设备选用及施工进度控制

5.2.1 材料选用

5.2.2 机具设备

5.2.3 粗格栅沉井阶段性时间表

5.3 质量控制措施

5.4 质量标准

5.5 安全措施

5.6 环保措施

5.7 施工效益分析

5.8 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

作者简介

#### （4）大型核、火电厂取水结构施工技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究问题的提出

1.2 国内外研究现状

1.2.1 循泵房（取水泵房）的施工工艺及技术

1.2.2 取水管（渠）施工工艺及技术

1.2.3 取水口工艺与施工技术

1.3 研究的内容和方法

2 背景工程介绍

2.1 简述

2.2 参与的背景工程介绍

2.2.1 华能金陵电厂二期机组取排水工程

2.2.2 浙能六横电厂一期机组取排水工程

2.2.3 三门核电一期取水涵管工程

2.3 背景工程的施工技术研究重点

2.3.1 火电大型循泵房沉井施工技术研究重点

2.3.2 核电、火电大型取水隧道施工技术研究重点

2.3.3 超大口径取水口垂直顶升施工工艺研究重点

2.4 小结

3 复杂地层中大型火电厂取水泵房沉井施工技术研究

3.1 江边粉细砂层中大型沉井施工关键技术研究

3.1.1 简述

3.1.2 沉井施工方案分析比选论证

3.1.3 江边砂层中大型沉井施工关键技术研究

3.1.4 应用效果

3.2 海岛电厂高灵敏性淤泥土中大型沉井下沉施工关键技术研究

3.2.1 简述

3.2.2 沉井施工方案分析比选

3.2.3 海岛高灵敏性淤泥土中大型沉井施工技术研究

3.2.4 施工技术应用效果

3.3 小结

4 复杂地层中大型核、火电取水隧道施工技术研究

4.1 江底抛石沉降区盾构取水隧道结合气压清障施工工艺研究及应用

4.1.1 简述

4.1.2 盾构取水管道施工方案分析比选

4.1.3 在江底抛石沉降区中盾构结合气压清障施工工艺研究

4.1.4 盾构结合气压清障施工工艺的应用效果

4.1.5 小结

4.2 起始段为岩土交界面的核电取水隧道施工工艺研究及应用

4.2.1 简述

4.2.2 盾构出洞段总体施工方案分析比选

4.2.3 盾构结合新奥法、冲孔清障综合施工工艺研究

4.2.4 小结

5 超大口径垂直顶升取水口施工技术研究

5.1 简述

5.2 超大口径垂直顶升取水口施工工艺研究与应用

5.2.1 研究的必要性

5.2.2 超大口径取水口垂直顶升顶力分析

5.2.3 核电超大口径取水口垂直顶升施工工艺研究

5.2.4 应用效果

5.3 小结

6 结论和展望

6.1 主要结论与成果

6.2 后续研究工作

致谢

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （5）土壤解污治理定向水平井完井工艺及管线总成的设计研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 水平定向井解污治理技术

1.2.2 施工原理简介

1.2.3 解污治理技术

1.3 研究内容

2 解污治理定向水平井成井工艺

2.1 水平定向井施工工序

2.1.1 导向孔

2.1.2 扩孔

2.1.3 回拖管线

2.1.4 泥浆

2.2 管线总成的安装

3 解污治理定向水平井完井工艺

3.1 封隔工艺

3.2 注浆工艺

3.2.1 注浆方法

3.2.2 水泥浆配方

3.2.3 注浆量的计算

3.3 洗井工艺

3.3.1 地下水位以下洗井

3.3.2 地下水位以上洗井

4 管线总成的设计

4.1 管线总成设计

4.2 封隔器设计

4.2.1 膨胀式封隔器

4.2.2 碗碟式封隔器

4.2.3 筛管

5 解污井现场试验

5.1 定向水平井施工

5.1.1 管线总成

5.1.2 先导孔钻进

5.1.3 扩孔

5.1.4 回拖管线

5.2 定向水平井完井

5.2.1 封隔工艺

5.2.2 注浆工艺

5.3 试验总结

5.3.1 注浆失败原因分析

5.3.2 管线总成改进

6 结论

致谢

参考文献

#### （6）砂砾层沉井分析及沉井工艺的改进（论文提纲范文）

一、引言

二、沉井过程出现的问题

1、沉井施工

2、沉井下沉

3、封底

4、打设辐射管

5、下沉过程中出现的问题

三、原因分析及处理方法

1、地质资料分析

2、摩阻力分析

四、沉井工艺的改进

五、改进后的沉井工艺应解决的问题

1、首先是化学泥浆的影响,有两个方面

2、抓斗施工也存在三个不利因素

六、施工注意的问题

#### （7）顶管施工与原体测试（论文提纲范文）

1 绪论

2 顶管分类及特点

2.1 分类

2.2 丁艺比较

3 气动(锤击式)小口径顶管施工

3.1 概述

3.2 气动顶管

3.3 工艺改进

4 穿越随塘河及5~#污水泵站的顶管施工

4.1 工程概况

4.2 顶管施工

4.3 中继接力环的布置

4.4 管材要求

4.5 施工措施

4.6 顶进施工

4.7 质量保证措施

5 原体测试

5.1 原体测试的内容

5.2 测点布置

5.3 原体观测成果及其分析

6 结束语

致谢

附图

参考文献

### 四、砂砾层沉井分析及沉井工艺的改进（论文参考文献）

- [1]复杂环境下逆作井与沉井施工工艺探讨[J]. 肖蓉. 中华建设, 2018(12)

- [2]给水厂取水口大型沉井施工方案研究 ——以江浦水源厂扩建一期工程为例[D]. 诸鑫星. 东南大学, 2016(04)

- [3]饱和水条件下砂石、卵石层的圆形沉井施工技术与应用[D]. 关胜玉. 燕山大学, 2014(05)

- [4]大型核、火电厂取水结构施工技术研究[D]. 刘桂荣. 上海交通大学, 2014(07)

- [5]土壤解污治理定向水平井完井工艺及管线总成的设计研究[D]. 冉灵杰. 中国地质大学（北京）, 2009(08)

- [6]砂砾层沉井分析及沉井工艺的改进[J]. 张德生,刘子春,邢存勤. 内蒙古煤炭经济, 2002(S1)

- [7]顶管施工与原体测试[D]. 焦永强. 西安建筑科技大学, 2002(01)

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/0ee9da0849c86db080c5e6ff.html