# 浅谈接入网的建设与发展

### 一、浅谈接入网的建设与发展（论文文献综述）

郭贤义[1]（2021）在《农村接入网智能规划系统的设计与实现》文中认为随着各种新兴互联网业务的发展,人们对高带宽的需求日益旺盛。目前城镇接入网已经基本实现“光纤到户”全覆盖,但对于欠发达地区的农村来说,实现全面“光纤到户”仍存在许多困难。由于农村地区住户聚集度较低,且村与村之间距离较长,光纤建设成本较高,难度较大,并且和城镇用户相比,农村用户居住一般比较分散,光分配网（Optical Distribution Network,ODN）的规划难度很大,比如对分光点进行最优选址问题以及光纤最优建设线路的选择问题。本文主要以降低农村接入网规划的难度为出发点,深入研究接入网规划中的难点及重点——ODN网络的规划问题,开发出一套适用于农村的接入网智能规划系统,针对ODN网络规划难的问题,结合现有规划方案,提出了一种“上下结合”的规划方案。具体研究内容如下:（1）针对方案中的“下”,即对配线段线路进行规划,提出一种基于用户分布的聚类算法。此算法将聚类算法用于二级分光点的规划,将建设成本作为代价函数,寻找近似最优的聚类簇数以及聚类方案,并进一步依靠二级分光点位置等条件自动确定一级分光点位置,使规划结果近似成本最优。经仿真验证,在农村三种类型分布下,本算法的规划结果和随机扇形法的规划结果相比,光纤建设成本减少20%以上。（2）针对方案中的“上”,即对馈线段线路进行规划,提出了一种基于生成树算法的馈线段规划算法。此算法将无源光网络（Passive Optical Network,PON）的覆盖范围作为限制条件,结合经典最小树算法Kruskal,找出符合条件的所用光纤最小的建设线路,并使规划结果的建设成本最优。（3）基于本文所提出的算法,研发了智能规划系统,对该系统各个功能进行设计与实现。

占天顺[2]（2021）在《基于相似度分析的接入网网络规划算法研究》文中提出随着互联网行业的飞速发展,各类新型网络业务层出不穷,给接入网网络设备的承载能力带来了不小的挑战。接入网作为最靠近用户侧的网络,直接影响用户的用网体验,对其的改造升级具有十分重要的意义。当前的网络升级规划主要依据工程师经验进行,通过人为经验指导某片区无源光网络（Passive Optical Network,PON）口进行改造升级。但由于人为经验无法量化、判定过程依据指标较为片面,在运营商投资成本受限时,此粗放的判定模式无法精确找到有升级需求的节点,网络改造升级面临的问题包括:（1）缺少能够对网络节点规划优先度进行量化呈现的综合性的评估方案;（2）缺乏支持定量升级的接入网网络规划工具。本文针对以上问题,着重对网络节点进行了评估,并结合评估模型和相关手册,设计符合现网情况的网络规划算法。主要创新点和所做工作如下:1、本文将层次分析法（Analytic Hierarchy Process,AHP）、优劣解距离法（Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution,TOPSIS）等权重分配或评估工具用于网络节点优先度评估中。将人为影响因素逐渐降低,给出了直接经验评估法、AHP+分值累加法、AHP+TOPSIS法三种评估模型,用于指导网络节点升级排序,形成在完备数据集下对PON 口升级优先度判定的全面、科学量化方案。2、本文从数据相似度出发对评估方案进行了评价、筛选和补充。首先,使用方差和杰卡德系数,从稳定性和准确性方面对方案进行对比、筛选。其次,对缺失指标无法定量评估的PON 口,借鉴K均值（K-MEANS）算法的空间坐标下数据特征相似度计算思路,使用欧氏距离相似度指导其是否应当升级。3、根据实际运营策略的不同,本文针对实操简易性、升级价值和区域均衡性设计了三种同局站内扩容升级算法。三种算法均能实现对一次升级后空闲10G PON资源的整合利用,且依据用户自定义的待升级PON 口数量进行网络规划。在进行了规划算法仿真验证后,区域均衡算法的规划覆盖范围最广,且规划精度较高,综合了其他两种算法的优势,因此为本文的推荐使用规划算法。

吴昊天[3]（2021）在《徐州市广播电视传输网研究与设计》文中研究说明随着信息时代的到来,广播电视技术向着数字、网络、融合化方向发展,广播电视局需要一种更有效、更快速、更稳定的组网方式。对于网络运营者来说,随着在网用户数的提高,宽带技术、流媒体技术的快速发展,不同大客户对接入有了不同的需求。改变原来的大客户接入模式,颠覆用户心中一贯的服务形象,可为用户提供更为强大、稳定、迅捷的大客户接入能力,为用户提供差异化服务,并合理的进行差异化收费,运营商将可吸引更多的用户,在激烈的市场竞争中稳步发展壮大。本期项目的开展分为八步走。一是项目实施背景,在分析国内外广电无线传媒的组网现状及传输技术现状的基础上,考虑本项目成建投产后为广电用户带来的实际意义,完成大致规划;第二步,用广电总局洽谈其实际需求,并针对该需求提出合理化建议。第三步是核心关键技术的研究,根据广播电视局对电路业务的需求、对运营商的要求,本课题将深入研究SDH核心内容,剖析SDH技术中与广电组网相关的关键技术。第四步是项目的总体设计,根据现有技术及广电总局的实际需求,与通信设计院、通信设备厂商多方面沟通。第五步是项目的详细设计,在建设大方向的前提下,完成机房选址、路由查勘、绘制CAD图、编制工程预算（含设备预算）等。第六步是项目实施,根据项目批复内容,将工程发包给承建商,规定竣工时间,要求承建商按照详细设计内容进行施工。第七步是项目的测试与实现,待整体路由组网完成后,由联通承建工程师、运维数据工程师、广电工程师、设备厂商督导四方联合调试,确保合理分配带宽资源,完成业务开通。最后是总结归纳,完善项目后评估,梳理本课题中的创新点。本项目的实施,将从本质上改善徐州广电网络的稳定性、信号传输的保真率,最大程度的提升徐州广电在网用户的感知,从而吸引更多的大客户,促进宽带业务较快发展。

王少鹏[4]（2020）在《联通公司地市级GPON光纤接入网规划与应用》文中进行了进一步梳理用户接入宽带是我国信息网络的战略资源和基础设施,是全民信息化的基础。而且,带宽的上限是每一次网络发展的瓶颈,其根本是高速接入速率是现代网络（包括物联网、云计算、下一代互联网）能够发展的前提条件。接入网不仅是电信网中,而且是通信网中特别重要的一环,对于以后的发展有着非常重要的作用。在最新的定义中接入网已经是电信网中最大的部分,并且由于接入网的独特性,它的费用在整个网络中的占比已经越来越大,甚至占到整个网络投资的五分之二,而且由于接入网所处位置,它所提供的服务对用户的体验有着非常大的影响。接入网还是现在各个通信运营商竞争最剧烈的部分,随着社会用户数量的快速增加,通信技术在通信服务中的作用更加显着,为满足广大用户的需求,通信运营公司对宽带接入业务进行多方面的调整,逐渐建立个性化,多样化,宽带化的业务模式。本论文的研究内容是在参阅了大量国内外前沿文献,并结合在中国联通某地市级分公司维护部同事帮助支持的基础上,提出的GPON在本地接入网中的应用,总述了几种接入网技术,并结和当地接入网实际情况和FTTH改造工程进行分析和叙述。通过对接入网基础技术、ADSL技术、EPON技术、GPON技术的分析研究,以及对联通某地市级公司的本地需求分析,制定可实施方案。从设计开始直到施工结束的本地应用,光缆线路工程施工前应按设计图纸进行重复测量。在重复测量的过程中因为其他环境变化而导致改变路由或者存在危险以及线路安全隐患的部位,一定要及时给建设单位和设计单位上报反馈,并在得到设计变更通知单之后才能进行重新的施工。以及当工程结束之后遇到问题的具体的应对方案:把上联板的千兆端口换成万兆端口,提升OLT容量;新建OLT,把一部分用户割接至新的OLT,分流用户;在上联板上加一个千兆的上联端口,两个千兆端口做汇聚,提升OLT容量。在经过开会研究之后决定三个方法同时采用,顺利的解决了问题,并且去除隐患,为以后进一步扩容,打造高端品牌做好了铺垫。

罗佳[5]（2020）在《面向5G云无线接入网的高能效资源分配算法与优化》文中提出近年来,智能设备的日益普及和移动通信技术的快速发展使得新的移动业务不断涌现,从而导致了移动数据量的爆发式增长。为了应对多元化的业务场景以及不断增长的移动数据量,5G移动通信网络引入了云无线接入网（Cloud Radio Access Network,C-RAN）、软件定义网络（Software Defined Network,SDN）、网络功能虚拟化和移动边缘计算等技术。新技术的引入和大幅增加的数据流量使得5G产生高额的能源消耗,合理的资源分配能提高能源的利用效率,从而减少能源浪费。因此,高能效资源分配仍是5G需要考虑的重要问题。本文对5G接入网中C-RAN的高能效资源分配算法展开了研究。主要的研究工作如下:1)针对5G接入网C-RAN中基于队列稳定性的高能效资源分配问题,本文在CRAN中考虑时延的基础上提出了一种基于休眠策略、功率分配和基站速率分配的能耗优化算法。首先,为了使功耗模型符合C-RAN的结构特点,在传统基站功耗模型的基础上给出了C-RAN的基站功耗模型。其次,为了节约系统能耗,引入休眠策略对基站实行动态关断。为了分析基站在引入休眠策略后的状态变化,将相应的基站状态建模为离散时间的队列网络,并基于队列网络的全局平衡方程推导出基站处于激活模式的概率。然后,在队列网络稳定性、服务质量和前传链路容量的约束下引入功率分配和基站速率分配进一步降低系统能耗,并利用李雅普诺夫优化方法对问题中的队列稳定性约束进行转化。随后,基于问题模型的特点将其转化为凸优化问题并采用障碍函数法求解转化后的问题。仿真结果表明,所提算法能平衡系统能耗与时延,在控制时延的基础上达到节能的目的,从而满足队列网络的稳定性。2)针对5G接入网C-RAN中基于用户体验质量的高能效资源分配问题,本文在C-RAN中针对视频传输提出了一种基于计算资源、缓存资源和功率资源联合分配的能耗和用户体验质量联合优化算法。首先,采用离散时间马尔科夫链对无线信道进行建模。然后,在此基础上联合考虑视频缓冲队列、自适应串流、边缘缓存、视频转码和下载并基于系统模型的特性将优化问题建模为相互关联的马尔科夫决策过程（Markov Decision Process,MDP）和约束马尔科夫决策过程（Constrained Markov Decision Process,CMDP）,其中涉及边缘云计算资源和缓存资源的分配以及基站的功率分配。最后,运用李雅普诺夫优化方法将CMDP转化为MDP,并利用深度强化学习算法对相应的MDP进行求解。仿真显示,所提算法能在满足相应约束条件的同时达到能耗和用户体验质量联合优化的目的。3)针对5G接入网C-RAN中基于分布式架构的高能效资源分配问题,本文在分布式C-RAN中提出了一种基于计算资源和SDN控制器交易数联合分配的能效优化算法。首先,由于5G终端设备间信息共享的需求以及分布式C-RAN架构下SDN控制器间的协作需求,实现网络实体间信息的一致性是该场景下的一个重要问题。为了满足设计需求,在分布式C-RAN中引入区块链技术来同步各SDN控制器的本地信息从而实现全局信息的一致性。其次,区块链共识过程的密码学操作以及普通任务的非密码学操作均需消耗边缘云中的计算资源。为了优化系统能效,在考虑SDN控制器的信任特征和非密码学操作资源需求量的前提下自适应地对计算资源分配和SDN控制器交易数做出决策。随后,为了适配区块链的分布式运作方式,将优化问题建模为部分可观测马尔科夫决策过程并使用一种新的组合式深度强化学习算法对问题模型进行求解。仿真对比了三种区块链共识协议下的系统性能并印证了所提算法对相应共识协议的有效性。

华炳昌[6]（2020）在《面向多业务融合的光接入网结构与关键技术研究》文中研究指明随着高清视频、远程会议、虚拟现实/增强现实等新型宽带业务的快速发展,网络的流量呈现爆发式增长,且业务的服务质量需求越发多样。光接入网作为用户高速接入网络的主要技术之一,是当前及未来通信网络系统的重要构成部分。但是,面向未来高带宽、大容量、可重构、易调度、高能效等的接入需求,现有光接入网尚存在以下四方面不足:一是网络架构封闭,可扩展性差,难以适应多业务融合接入的需求;二是网络资源有效管理与调度困难,资源利用率低;三是网络多样化业务的服务同质化,无法保障差异化的时延需求;四是短距离高速相干光传输系统结构复杂,不利于未来光接入网的发展。针对上述问题,本文创新设计了面向多业务融合的光接入网解决方案,研究突破了若干关键技术。主要研究和创新工作如下:1、针对目前光接入网架构封闭,可扩展性差,无法有效适应多业务融合接入的需求这一问题,本文创新性设计了一种面向多业务融合的环树形软件定义弹性光接入网结构。该结构通过采用软件定义网络技术、网络功能虚拟化、光线路终端资源池化技术、灵活光分配网技术和灵活光收发技术等,实现了全网的集中控制、带宽资源及硬件资源的共享以及网络资源的动态分配与灵活调度。同时,针对网络可靠性和节能需求,分别设计了网络生存性保障机制和网络节能机制。2、针对目前光接入网网络资源有效管理与调度困难,资源利用率低,缺乏适用于未来光接入网的波长、子载波、调制格式和时隙等多维资源动态调度和灵活分配这一问题,本文提出了一种基于软件定义弹性光接入网结构的公平性感知联合多维资源分配算法,实现网络总吞吐量和用户满足率的提升。该算法通过波长重定向、波长间负载均衡以及子载波分配依次进行的方式,将复杂的多维资源动态分配问题简化为三个简单的一维资源分配问题,极大的降低了多维资源分配算法的复杂度。仿真结果表明,在网络流量高峰期,所提算法与动态子载波分配算法相比,在网络吞吐量及用户带宽满意度方面有约30%的提升。同时,所提算法的带宽分配公平性指数也相较其他算法有大约10%的提高。3、针对目前光接入网多样化业务的差异化时延保障需求问题,本文提出了一种基于云边协同计算的高效资源管理方案。该方案综合评估网络资源与业务端到端时延两方面因素,通过给每一个业务创建具有相应网络资源的独立网络切片以满足不同类型业务的时延需求。此外,在边缘计算节点设置触发阈值,在满足业务时延需求的情况下最大程度上利用边缘计算资源,进而降低移动前传网带宽压力、提高网络资源利用率。仿真结果表明,所提方案极大的降低了各业务类型的平均端到端时延,超可靠低延迟通信（ultra Reliable and Low Latency Communications,uRLLC）业务平均端到端时延稳定在2ms,相较于传统的基准方案,最高实现了 15%的网络吞吐量提升。同时,随着边缘计算服务器触发阈值的减小,uRLLC业务端到端时延增加,增强型移动宽带业务、大规模机器类通信业务端到端时延减少。4、针对目前短距离相干光接入网传输系统结构复杂这一问题,本文提出了一种结构简化的基于单偏振强度调制发射和外差相干检测短距离光传输方案。所提方案在收发端分别采用结构简单的强度调制器与3dB耦合器取代高复杂的同相正交调制器与90°混频器。同时,所提方案由于没有相位恢复的需求,降低了接收端数字信号处理技术复杂度。仿真结果表明,50Gbps PAM4理想系统在前向纠错（Forward Error Correction,FEC）门限（3.8e-3）下的接收机灵敏度为-28.1dBm。同时,搭建了离线实验平台以验证所提方案的可行性和有效性。进一步的,本文在上述方案的基础上,与基于单偏振强度调制发射和零差相干检测的短距离光传输方案进行了对比分析。结果表明,在带宽受限系统中,FEC门限下零差相干检测方案与外差相干检测方案的接收机灵敏度分别为-28dBm和-25.8dBm。

顾跃[7]（2020）在《秦皇岛广电双向光纤网络改造设计与干线故障分析》文中进行了进一步梳理秦皇岛的有线电视发展已经有几十年的时间了,随着时代的发展和科技手段的不断更新,有线电视的网络信号不局限于传送模拟信号,已经发展到传送数字电视信号、高清电视信号、宽带的双向回传信号乃至全光信号。随着信息量的激增,原始传输方式再无法满足人们的需求,为了适应潮流发展和社会需求,有线电视传输网络也在发生变化。当前随着“三网融合”的不断深入,5G技术的全面发展和应用,对于有线电视行业来说既是个挑战也是一次难得机遇,新政策的实施使广电网络有了开展新业务的可能。本文就改进落后的设备和技术、运用新的技术以及更合理的对网络结构进行优化展开了相关工作。首先,以秦皇岛有线电视的网络结构作为切入点进行分析研究,对网络传输方式进行合理规划设计。论文完成了秦皇岛广电网络市区部分主干线网络的光缆结构设计、农村农网的双向网络设计和分机房内上行光电系统的结构设计,为拓展新的业务打下重要基础。其次,分析了当前秦皇岛广电网络发展中存在的问题和在新的环境下有线电视行业所面临的机遇和挑战,针对存在的问题提出相应的应对措施,并针对新的机遇和挑战提出一些建议。最后,分析了秦皇岛广电网络的故障原因及解决方法,结合工作中的实际案例,重点论述了如何使用CMTS系统排查噪声,优化网络环境,解决日常故障以及遇到光缆突发大故障时,如何快速定位故障位置,进行排查和抢修,从而保障传输正常进行。

于海广[8]（2020）在《白城地区电力通信网规划研究》文中研究指明随着电力系统的发展,电力通信网络也逐渐形成和发展,作为新一代的电力通信网络,作为综合业务的载体平台,网络规划的质量直接影响着其承载的多类型业务的发展。为进一步全面提高通信网的业务支撑能力,支撑电网发展和提高公司经营管理水平,提高白城地区电力通信网的发展质量和水平,本文对白城地区电力通信网进行规划研究。本文首先对白城地区骨干通信网和10k V接入网进行了现状分析,进一步研究了其存在的问题,结合白城市城市电网发展总体规划,参考有关的标准文件和技术规范,分析了白城地区电力通信网的接入业务需求,选取地市公司和县公司为业务断面,采用直观预测和弹性系数相结合的方法,对白城地区电力通信网进行带宽预测,最后给出白城地区传输网、业务网、支撑网、10k V通信接入网的规划方案,并对该方案进行成效分析,使网络规划更具有实际指导意义。

林康[9]（2020）在《南昌广电IP城域网设计与优化》文中进行了进一步梳理信息传输网络不断发展,技术日新月异,三网融合的提出打破了广电在视频内容输送、电信在宽带运营领域的垄断局面,电信运营商通过IPTV（Internet Protocol Television）跨入电视传输业务领域,广电行业内部积极地进行网络整合,拓展新的双向业务。广播电视网络,电信网络与计算机网络朝着业务相互渗透兼容的方向发展。本论文的研究工作正是在上述的背景下进行的。本文的工作主要包括以下内容:1、根据对南昌广电城域网现状的分析,以下一代广播电视网络的总体技术框架为规范对广电IP（Internet Protocol）城域网建设的相关技术进行研究与对比,同时结合南昌广电城域网的用户规模与业务需求,明确了南昌广电IP城域网的基本组网原则和建设思路;通过重点研究分析广电IP城域网的网络规划与设计、设备部署与配置、组网方式等建设内容,提出了南昌广电IP城域网优化改造方案。2、参照南昌广电IP城域网建设方案,实施了南昌广电IP城域网的扩容升级改造项目。在该项目中,使用当前业界先进的路由集群技术,双机热备集中认证技术升级了城域骨干网,通过OTN（Optical Transmission Net）传输网技术增强了城域传输网,运用EPON（Ethernet Passive Optical Network）接入网技术对城域接入网进行了改造,从而对整张南昌广电IP城域网进行了全面的升级改造。通过南昌广电IP城域网升级改造项目,完成了对原IP城域网短板的弥补,建成了一张符合下一代广播电视网络总体技术规划,适应“三网融合”发展趋势,高带宽,高可靠,全业务的南昌广电IP城域网,为全国各地的广电网络运营商的IP城域网建设提供一些参考意义。

马俊,刘德强,王烁,王泽龙[10]（2020）在《宽带接入网技术相关策略及发展建议分析》文中进行了进一步梳理我国近些年不断发展国家通信网络,其中宽带接入网属于重要的组成部分,需要进一步完善。经济不断发展,电信业务逐渐完善,我国需要加快建设宽带接入网。因此,分析宽带机入网建设问题,提出针对性的解决对策,以加强宽带接入网基础设施建设,促进电信业务更好地发展。

### 二、浅谈接入网的建设与发展（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈接入网的建设与发展（论文提纲范文）

#### （1）农村接入网智能规划系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景介绍

1.2 PON网络规划方法的发展

1.3 论文的组成及主要工作

第二章 农村接入网规划的研究基础

2.1 接入网概述

2.1.1 接入网的定义

2.1.2 接入网技术分类

2.1.3 农村接入网技术的选择

2.2 农村PON技术规划问题的研究

2.2.1 PON网络的组成

2.2.2 农村PON的规划问题

2.3 PON网络链路衰减指标及PON传输距离计算方法

2.4 本章小结

第三章 基于用户分布的配线段聚类规划算法研究

3.1 ODN网络规划问题描述

3.1.1 ODN网络结构

3.1.2 ODN网络规划方法分析

3.2 k-means聚类算法的选取和介绍

3.2.1 聚类算法

3.2.2 k-means算法目标函数

3.2.3 k-means算法的过程

3.3 基于用户分布的配线段聚类规划算法描述

3.3.1 问题建模和数据准备

3.3.2 算法规划流程

3.3.3 算法详细描述

3.4 算法仿真与分析

3.4.1 算法输入

3.4.2 算法仿真分析

3.5 本章小结

第四章 基于生成树算法的馈线段线路规划研究

4.1 问题描述和建模

4.2 生成树算法

4.2.1 生成树概述

4.2.2 最小生成树定义

4.2.3 最小生成树算法

4.3 基于生成树算法的馈线段线路规划算法描述

4.3.1 数据准备

4.3.2 算法流程

4.3.3 算法详细描述

4.4 算法仿真与分析

4.4.1 算法输入

4.4.2 算法仿真结果分析

4.5 本章小结

第五章 智能规划系统的搭建与演示

5.1 基于Vue+Echarts+Electron的桌面端智能规划系统

5.1.1 规划系统的技术选择

5.1.2 规划系统的功能模块设计

5.1.3 关键工具库

5.2 智能规划系统演示

5.2.1 系统安装

5.2.2 系统界面介绍

5.2.3 系统演示

5.3 本章小结

第六章 论文总结与展望

6.1 论文工作总结

6.2 进一步的研究工作

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

#### （2）基于相似度分析的接入网网络规划算法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 接入网发展现状

1.1.2 接入网规划与建设面临的问题

1.1.3 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文研究内容及结构说明

1.3.1 研究内容

1.3.2 论文结构

第二章 网络节点规划优先度评估方案

2.1 网络节点规划优先度评估指标及维度选取

2.1.1 总体评估指标选取

2.1.2 评估维度分析

2.2 直接经验法对网络节点规划优先度评估

2.3 AHP+分值累加法对网络节点规划优先度评估

2.3.1 AHP方法在评估中的流程与介绍

2.3.2 AHP法在本评估方案中的具体应用

2.3.3 各维度分值累加准则

2.4 AHP+TOPSIS法对网络节点规划优先度评估

2.4.1 AHP法在本评估方案中的具体应用

2.4.2 TOPSIS评估法在评估中的流程与介绍

2.4.3 TOPSIS法在本评估方案中的具体应用

2.5 评估结果展示

2.6 本章小结

第三章 数据相似度分析筛选和补充评估方案

3.1 相似度分析概述及相关工具

3.2 基于方差的方案内分值间相似度分析

3.2.1 评估方案的区间分值分布情况预统计分析

3.2.2 评估方案内分值的方差计算

3.3 基于杰卡德系数的各评估方案结果集和比较集的相似度分析

3.3.1 比较数据集和结果数据集的参数设置

3.3.2 比较数据集和结果数据集的相似度分析

3.4 基于闵氏距离的缺失数据PON与待升级PON的相似度分析

3.4.1 相似度分析流程

3.4.2 欧几里得距离相似度分析升级判定案例

3.5 本章小结

第四章 PON口扩容升级方案设计与实现

4.1 数据处理流程及库表格式设计

4.1.1 数据处理流程

4.1.2 数据库表字段设计

4.2 扩容升级方案的参数规范化

4.2.1 数据库现网设备参数与实际参数对比

4.3 PON口扩容规划算法

4.3.1 单局站一次、二次升级的整合算法模块

4.3.2 局站固定数扩容升级算法

4.3.3 全市固定数扩容升级算法

4.3.4 区域均衡扩容升级算法

4.4 扩容规划平台的搭建及部分规划数据展示

4.4.1 后台搭建

4.4.2 部分规划结果展示分析

4.5 本章小结

第五章 接入网扩容升级系统功能展示

5.1 系统功能模块划分

5.2 各模块部分功能展示

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 论文工作总结

6.2 未来研究点

参考文献

致谢

攻读学位期间取得的研究成果

#### （3）徐州市广播电视传输网研究与设计（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内研究现状

1.3 研究思路与研究内容

1.4 论文结构安排

2 广播电视传输网技术分析

2.1 广播传输技术

2.2 电视传输技术

2.3 广播电视传输中的新技术概念

2.4 SDH技术原理

2.5 SDH技术在广播电视传输网中的应用

2.6 小结

3 徐州市广播电视传输的规划与设计

3.1 徐州市广播电视传输网设计规划原则

3.2 徐州广播电视传输网现状分析

3.3 业务需求分析

3.4 徐州市广播电视传输组网的设计方案

3.5 组网设备选择

3.6 工程计划投资

3.7 小结

4 徐州市广播电视传输组的建设

4.1 徐州市广播电视传输网络建设流程

4.2 采用该种建设方案的优势

4.3 4兆电路与80兆电路建设

4.4 2 兆电路建设实施

4.5 遇到的问题及解决方案

4.6 小结

5 结论与展望

5.1 关于广播传输网研究现状及关键技术的分析

5.2 SDH建设的原则

5.3 常规SDH电路的设计规范

5.4 通信工程规范化建设流程

5.5 SDH技术的应用与展望

5.6 结论

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （4）联通公司地市级GPON光纤接入网规划与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 主要研究内容

1.3 论文主要结构安排

第2章 接入网技术综述

2.1 接入网综述

2.2 ADSL技术

2.3 无源光网络

2.3.1 PON的综述

2.3.2 EPON技术

2.3.3 GPON技术

2.4 本章小结

第3章 联通公司地市级PON光纤接入网规划

3.1 PON光纤接入的基本规划

3.2 ODN组网原则

3.3 无源光器件基本要求

3.3.1 光缆(光纤)选型

3.3.2 光分路器选择

3.3.3 光缆接头盒的选择

3.4 本章小结

第4章 联通公司地市级GPON光纤接入网的实际应用

4.1 工程概况

4.2 工程设计

4.2.1 设计依据

4.2.2 光缆线路敷设及设备选用

4.2.3 架空光缆安装要求

4.2.4 管道光缆敷设要求

4.2.5 光分路(纤)器箱及用户光缆终端盒安装要求

4.2.6 容量核算

4.2.7 光纤链路衰减核算

4.2.8 常见问题处理

4.3 某小区的实际应用

4.4 本章小结

第5章 总结与展望

参考文献

作者简介

致谢

#### （5）面向5G云无线接入网的高能效资源分配算法与优化（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

缩略词表

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 5G接入网概述

1.1.2 5G接入网的资源分配

1.1.3 研究的意义

1.2 研究现状与问题分析

1.2.1 研究现状

1.2.2 问题分析

1.3 论文主要研究工作

1.4 论文结构安排

2 相关技术原理

2.1 李雅普诺夫优化方法

2.2 凸优化

2.2.1 梯度下降法

2.2.2 牛顿法

2.2.3 障碍函数法

2.3 深度强化学习

2.4 本章小结

3 5G云无线接入网中基于队列稳定性的高能效资源分配

3.1 引言

3.2 系统模型

3.3 基站状态转移模型

3.4 功耗模型

3.5 问题建模与转化

3.6 仿真结果及性能分析

3.7 本章小结

3.8 附录

3.8.1 定理3.1的证明

3.8.2 定理3.2的证明

4 5G云无线接入网中基于Qo E的高能效资源分配

4.1 引言

4.2 系统模型

4.3 问题建模与转化

4.4 基于A3C的深度强化学习

4.5 仿真结果及性能分析

4.6 本章小结

4.7 附录

4.7.1 定理4.1的证明

4.7.2 定理4.2的证明

4.7.3 定理4.3的证明

5 5G云无线接入网中基于分布式架构的高能效资源分配

5.1 引言

5.2 系统模型

5.3 区块链共识模型

5.4 能效模型

5.5 问题建模

5.6 基于DRQN-NAF的深度强化学习

5.7 仿真结果及性能分析

5.8 本章小结

6 总结与展望

6.1 论文工作总结

6.2 未来工作展望

致谢

参考文献

附录 作者在攻读学位期间发表的论文目录

#### （6）面向多业务融合的光接入网结构与关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 光接入网的发展趋势和研究意义

1.2 面向多业务融合的光接入网研究现状和技术挑战

1.2.1 支持多业务融合的灵活可重构光接入网结构

1.2.2 高效动态的联合多维网络资源调度

1.2.3 多样化业务的差异化时延保障

1.2.4 结构简化的短距离高速相干光传输方案

1.3 论文的主要研究内容和结构安排

参考文献

第二章 面向多业务融合的光接入网结构研究与设计

2.1 引言

2.2 面向多业务融合的光接入网结构研究与设计

2.3 生存性保障机制

2.3.1 DWDM光纤环断纤故障

2.3.2 OLT瘫痪故障

2.3.3 业务线路卡瘫痪故障

2.3.4 远端节点瘫痪故障

2.4 节能机制

2.5 本章小结

参考文献

第三章 光接入网多维资源调度机制与算法研究

3.1 引言

3.2 公平性感知的联合多维资源分配算法研究

3.2.1 基于TWDM/OFDM-PON的软件定义光接入网结构

3.2.2 公平性感知的联合多维资源分配算法描述

3.2.3 公平性评价机制

3.3 仿真验证及性能分析

3.3.1 仿真条件

3.3.2 仿真结果及分析

3.4 本章小结

参考文献

第四章 基于云边协同计算的高效移动光前传网网络切片算法研究

4.1 引言

4.2 基于云边协同计算的高效移动光前传网网络切片算法研究

4.2.1 云边协同的移动光前传网网络架构

4.2.2 切片管理的信令流程

4.2.3 算法描述

4.2.4 时延分析

4.3 仿真验证及性能分析

4.3.1 仿真条件

4.3.2 仿真结果及分析

4.4 本章小结

参考文献

第五章 基于单偏振强度调制发射和相干检测的短距离光传输方案研究

5.1 引言

5.2 基于单偏振强度调制发射和外差相干检测的短距离光传输方案研究

5.2.1 方案概述

5.2.2 方案工作原理

5.2.3 DSP算法处理

5.2.4 单偏振50Gbps PAM4强度调制外差相干检测短距离光传输方案性能仿真

5.2.5 离线实验验证及性能分析

5.3 基于单偏振强度调制发射和零差相干检测的短距离光传输方案

5.3.1 方案概述

5.3.2 方案仿真结构

5.3.3 仿真结果及性能分析

5.4 本章小结

参考文献

第六章 论文总结与展望

6.1 工作总结

6.2 未来工作展望

缩略词索引

致谢

攻读博士期间发表学术论文申请发明专利及参加科研项目情况

论文发表情况

申请国家发明专利情况

参加科研项目情况

#### （7）秦皇岛广电双向光纤网络改造设计与干线故障分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 有线电视光纤网的发展现状

1.1.1 国外有线电视光纤网的发展现状及趋势

1.1.2 国内有线电视光纤网的发展现状及趋势

1.2 秦皇岛广电网络的现状和组成

1.2.1 秦皇岛广电系统现状

1.2.2 秦皇岛有线电视系统的组成

1.3 论文的主要研究内容及结构安排

第2章 秦皇岛广电双向网络光缆系统分析

2.1 光纤传输技术的原理及光纤选择

2.1.1 光纤传输技术的原理

2.1.2 广电光传输网络的光纤选择

2.2 秦皇岛广电网络光缆系统分析

2.2.1 双向网络光缆级别的划分

2.2.2 秦皇岛广电光缆网络的结构特点

2.2.3 广电主要业务对干线光缆的需求分析

2.3 本章小结

第3章 秦皇岛广电市区及农村干线规划与设计

3.1 秦皇岛广电市区干线网络的规划设计

3.1.1 市区干线网络结构优化调整的主要原因

3.1.2 市区干线光缆规划方案设计及实施

3.2 秦皇岛广电农村网络双向改造设计

3.2.1 秦皇岛广电农村网络发展现状

3.2.2 三村双向网络改造方案设计及分析

3.2.3 滤马庄村双向网改造设计及分析

3.3 本章小结

第4章 秦皇岛广电网络上行平台设计

4.1 上行平台的设计思路

4.2 分中心机房的上行射频分配监测系统

4.3 分中心上行射频混合系统

4.4 分中心CMTS下行信号接入

4.5 本章小结

第5章 秦皇岛广电双向光纤网络干线故障分析

5.1 秦皇岛广电网络面临的问题

5.2 上行通道干扰及解决方案

5.2.1 上行通道噪声干扰的来源

5.2.2 回传噪声的抑制

5.2.3 通过CMTS设备查找噪声

5.3 主干线光缆网络的维护

5.3.1 光缆故障的产生原因

5.3.2 光缆故障的排查及处理

5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （8）白城地区电力通信网规划研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文章节安排

第2章 电力通信网的相关知识

2.1 电力通信网基本介绍

2.2 电力通信方式

2.3 网络拓扑结构

2.4 电力通信的特点

2.5 本章小结

第3章 白城地区电力通信网现状

3.1 骨干通信网现状

3.1.1 传输网

3.1.2 业务网

3.1.3 支撑网

3.2 10kV通信接入网现状

3.3 白城地区通信网存在的问题

第4章 地区电力通信网带宽预测

4.1 业务需求分析

4.2 业务流向及断面选取

4.3 带宽预测

4.4 结论

第5章 电力通信网的规划方案

5.1 规划原则

5.2 规划目标

5.2.1 骨干通信网规划目标

5.2.2 10kV通信接入网规划目标

5.3 骨干通信网规划方案

5.4 10kV通信接入网规划方案

5.5 建设项目

5.6 成效分析

5.7 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

作者简介及科研成果

致谢

#### （9）南昌广电IP城域网设计与优化（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题的背景与意义

1.2 城域网发展与应用现状

1.3 论文的研究内容

第2章 IP城域网概述及相关技术

2.1 城域网与IP宽带城域网

2.2 IP城域网的功能与结构

2.2.1 核心层

2.2.2 汇聚层

2.2.3 接入层

2.3 IP城域网的发展趋势

2.4 城域网类型分析

2.4.1 交换型城域网

2.4.2 路由型城域网

2.5 EPON技术分析

2.6 Eoc技术分析

第3章 南昌广电城域网组网特点及业务需求

3.1 初期南昌广电IP城域骨干状况

3.1.1 初期组网结构

3.1.2 初期承载能力

3.2 南昌广电城域网存在的问题

3.3 南昌广电业务分析

3.3.1 南昌广电宽带业务

3.3.2 南昌广电vod点播业务

3.3.3 移动宽带业务

3.3.4 网络电视wifi覆盖业务

3.4 业务需求与承载能力

3.4.1 整机热备方式

3.4.2 整机负载分担方式

第4章 南昌广电城域网升级改造方案

4.1 总体设计原则及优化思路

4.2 改造方案

4.2.1 骨干网万兆升级+办公网和运营网分离

4.2.2 各设备投资预算

4.2.3 单出口问题—业务出口备份

4.2.4 城域网安全策略

4.3 汇聚层方案比对

4.4 当前进行的网络扩容方案

4.4.1 核心网扩容

4.4.2 接入网扩容

4.4.3 新建网络电视WIFI覆盖业务网

4.5 双向城域网综合网管系统的架构及实现

4.5.1 南昌广电城域接入网现状

4.5.2 网管系统总体架构

4.5.3 网管系统技术架构

4.5.4 数据采集方式

4.5.5 采集数据转换

第5章 结论和展望

5.1 结论

5.2 远期发展方向

致谢

参考文献

#### （10）宽带接入网技术相关策略及发展建议分析（论文提纲范文）

0 引言

1 宽带接入网技术

1.1 DSL接入技术

1.2 PON接入技术

2 宽带接入网的建设现状

3 宽带接入网问题解决对策

3.1 加强建设宽带接入网的基础设施

3.2 提升宽带接入网的服务水平

3.2.1 提高小区光纤维覆盖面

3.2.2 加快建设电信ODN

3.2.3 建设电信服务大用户

3.3 DSL发展建议

4 宽带接入网发展建议

4.1 定位宽带网主要服务对象

4.2 确定宽带城域网总宽带容量

4.3 确定使用期间的网路流量宽带

4.4 数据中心服务器技术

4.5 合理选择接入模式

4.5.1 FTTX+EOC方式

4.5.2 EPON+ADSL/VDSL接入方式

4.5.3 FTTH/P或FTT/O方式

5 结论

### 四、浅谈接入网的建设与发展（论文参考文献）

- [1]农村接入网智能规划系统的设计与实现[D]. 郭贤义. 北京邮电大学, 2021(01)

- [2]基于相似度分析的接入网网络规划算法研究[D]. 占天顺. 北京邮电大学, 2021(01)

- [3]徐州市广播电视传输网研究与设计[D]. 吴昊天. 中国矿业大学, 2021

- [4]联通公司地市级GPON光纤接入网规划与应用[D]. 王少鹏. 吉林大学, 2020(03)

- [5]面向5G云无线接入网的高能效资源分配算法与优化[D]. 罗佳. 重庆邮电大学, 2020(02)

- [6]面向多业务融合的光接入网结构与关键技术研究[D]. 华炳昌. 北京邮电大学, 2020(01)

- [7]秦皇岛广电双向光纤网络改造设计与干线故障分析[D]. 顾跃. 燕山大学, 2020(01)

- [8]白城地区电力通信网规划研究[D]. 于海广. 吉林大学, 2020(08)

- [9]南昌广电IP城域网设计与优化[D]. 林康. 南昌大学, 2020(11)

- [10]宽带接入网技术相关策略及发展建议分析[J]. 马俊,刘德强,王烁,王泽龙. 通信电源技术, 2020(10)

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/2d18ffa27c5dd269e4d893dc.html