# 用队列竞争算法解决管道网络的综合问题

### 一、用列队竞争算法解管路网络综合问题（论文文献综述）

罗艳玲[1]（2012）在《区域能源系统的优化设计》文中研究表明随着工业化与城镇化进程的加速,我国能源需求量越来越大,以供需失衡、环境污染和温室效应为特征的能源危机日益凸现,严重制约着我国经济社会可持续发展。区域能源系统的规划能够大规模的利用以可再生能源和清洁能源为特点的分布式能源系统,而被认为是合理地解决能源危机的有效途径。本文基于对国内外能源规划方法的分析,提出了综合考虑化石燃料和可再生能源,集中式和分布式的能源供应系统相结合的区域能源系统的优化模型,并开发出区域能源系统优化软件,具体内容如下：（1）首先对国内外能源规划的研究进展进行了分析和总结。（2）建立了区域综合能源系统优化模型,模型综合考虑了可再生能源和清洁能源等多种能源的互补、分布式能源系统与集中式能源系统的集成,并采用能流网络表示从资源—转化—终端负荷需求的全过程。基于上述模型,建立了以规划期内系统总费用最小为目标函数的数学优化模型,同时将CO2排放限制以碳税的形式归入目标函数中。（3）采用列队竞争算法与线性规划算法相结合的混合算法对模型进行求解。由于所建立的数学模型为混合整数线性规划（MILP）问题,求解过程中容易产生组合爆炸问题而不易求解。因此,本文采用列队竞争算法和线性规划法相结合的求解方法,其中列队竞争算法用于优化整型变量,而线性规划法优化连续变量,通过两种算法的交替迭代来逼近最优解。并通过一个实例来验证本模型和算法的有效性。（4）基于本文所建立的数学优化模型,充分利用MATLAB软件中的GUI模块开发出了界面友好的区域能源系统优化软件。该软件具有自建优化模型、反映能源供给和需求波动、生成报表等特点,可为区域能源系统的规划、设计改造及能源需求预测做决策支持。（5）通过区域能源规划和区域能源系统的改造两个实例,验证了所开发的软件的实用性。结果表明,区域能源规划软件能够在保证区域能源供应的前提下,有效地减少区域系统的总费用和CO2排放量,能够一定程度上缓解能源危机。

谢会,史彬,鄢烈祥,郭全,张和烽[2]（2010）在《列队竞争算法综合质量交换网络》文中提出在目前现有的2种质量交换网络综合方法的基础上,本文提出了1种新的基于组分区间法的质量交换网络超结构描述,建立了相应的以总费用最小为目标的质量交换网络超结构数学模型,并用列队竞争算法对该混合整数非线性规划问题（MINLP）进行了求解。为验证本方法的有效性,本文对2个实例进行了求解,求解结果略优于文献结果,说明了本文方法的可行性。

谢会[3]（2010）在《列队竞争算法求解多组分质量交换网络》文中研究指明节能减排和低碳经济是当今社会可持续发展的前提条件,而质量集成（Mass integration, MI）是实现节能和减少废物排放最重要的技术手段之一,具有提高资源利用率和降低环境污染的双重效能。质量交换网络（Mass exchange network, MEN）作为实现质量集成的重要技术手段,引起了广泛的关注,国内外已经有许多研究学者对其展开了研究。其中,具有代表性的方法有基于超结构的方法[1-2]和状态空间方法[3]。在这些方法中,基于超结构的方法被公认为是最有发展前景的方法。此方法的一般步骤是：首先构造一个包含所有富物流与贫物流所有可能匹配的超结构,然后基于此超结构建立一个混合整数非线性规划模型（mixed-integer nonlinear programming model, MINLP）,最后选用一种优化算法进行求解。很明显,构造一个好的超结构和选择一种与此超结构相适应的全局优化搜索算法,对缩小搜索空间、提高搜索效率,以获得全局最优解,是至关重要的。到目前为止,还没有找到一种受到普遍认可的超结构,以及与此相适应的全局优化搜索算法。因此,研究基于超结构的方法求解质量交换网络综合问题,尤其是多组分质量交换网络综合问题,具有重要的理论和实际意义。本文将无分流超结构和组分区间的思想进行结合,提出了一种新的超结构描述方式,建立了新的MINLP数学模型,研究列队竞争算法及将其用于本文模型的求解策略,最终选用单组分实例、多组分实例分别进行了验证。论文主要包括以下几个方面的研究内容：（1）在对国内外质量交换网络相关研究工作进行分析后,综合得出了一种新的、简洁的质量交换网络超结构描述方式,该超结构包含富物流与贫物流之间所有可能的匹配;（2）基于上述新的超结构描述,建立了以年度总费用最小为目标的数学模型,目标函数由外部质量交换剂（Mass separate agent, MSA）的操作费用和质量交换器的投资费用两部分构成；（3）学习列队竞争算法,并对列队竞争算法以进化方式求解质量交换网络综合问题的策略进行了深入细致的研究；（4）研究了单组分质量交换网络问题的求解。选取文献中典型单组分实例,运用本文所提出的超结构描述和求解策略进行了求解,得到了总年度化费用最少,结构简单的最优质量交换网络。（5）研究了多组分质量交换网络问题的求解。选取文献中典型多组分实例,借鉴本文对单组分实例的求解思路和求解策略进行了分析,最终得到了总年度化费用最少的最优质量交换网络。

张和烽[4]（2010）在《油田注水系统仿真与运行优化研究》文中研究说明注水是油田开采的重要方式之一。由于注水需要消耗大量的电能,随着国内各大油田逐渐进入高含水期开发阶段,注水量还将会继续增加,这势必会造成油田用电紧张的局面。为了适应不同时期的注水量变化要求,油田注水系统的运行方案和运行参数需要经常性的调整。油田注水管网系统属于大规模、复杂、非线性的流体网络系统。因此,对油田注水系统的优化运行技术进行研究将有助于提高注水系统的运行效率并降低其能耗,从而实现油田注水系统的高效运行,对油田的实际生产有着重要的意义。本文建立了注水系统的仿真模型,该模型主要基于流体力学理论和有限元分析的方法,通过对注水系统的管元进行分析,再根据油田注水系统管网的拓扑结构特点,利用水力平衡原理建立表示注水系统运行状态各参数之间的仿真计算数学模型,并根据模型的特点来探讨该模型的求解策略和方法。由于注水系统经过长时间的运行,管网中局部的管段出现了不同程度上的结垢和腐蚀情况,这使管网内部的摩阻系数发生了变化,导致理论仿真结果与实测值出现较大的偏差。本文基于这类问题提出了管网校核模型,通过把由于水力参数改变而导致的误差转化为等效管长的思想,将误差求解问题转化为优化问题,并采用列队竞争算法进行求解,对原仿真模型进行纠正。由于油田注水系统的运行优化问题涉及到离散的整数变量（开泵方案）和连续变量（泵的排量）,本文建立了注水系统的运行的优化模型,该模型以注水能耗最小为目标函数,将注水泵的开泵方案和泵的排量作为优化对象,以管网水力平衡、注水量和注水压力等作为约束条件。该模型是一个复杂的混合整数非线性规划问题,采用列队竞争算法进行求解。最后,基于以上的理论基础,采用MATLAB作为开发工具,将整个系统的仿真,校核与运行优化模型通过计算机来实现,并开发了油田注水系统仿真与优化计算软件,通过一定的计算实例验证了该软件的可行性,为提高油田的经济效益提供了可靠保障。

史彬[5]（2010）在《流程工业间歇生产调度中并行列队竞争算法的应用研究》文中研究指明流程工业是国民经济的重要基础工业。近年来,随着经济全球化的发展,传统流程工业受到了巨大的挑战。流程企业的经营环境更为复杂,市场竞争日趋激烈,每个企业都在寻求最佳的生产运营管理方案,以提高企业的生产经营效率,从而增强企业的竞争优势。生产调度是流程企业生产管理的核心,合理的生产调度不仅有助于提高企业的服务水平,而且还可以为企业带来显着的经济效益。目前,研究流程工业生产调度问题的瓶颈在于建模及求解的困难,现有的求解方法往往采用大量的整数变量和非线性关系式描述各种生产约束条件,致使所建立的模型规模庞大,求解难度高。当面临稍大规模的复杂调度问题时,一般的求解方法就很难在合理的时间内找到满意的调度方案。本文对流程工业间歇生产调度问题进行了研究。提出了新的建模及求解方法,较好地解决了较大规模复杂调度问题的求解。主要研究工作包括以下几个方面的内容：（1）将并行计算技术与列队竞争算法相结合,提出了一种求解大规模复杂优化问题的并行列队竞争算法。该算法采用有虚拟主节点的粗粒度并行模型作为基本并行框架,通过动态迁移拓扑、动态繁殖子代、多水平竞争等策略以实现局部搜索与全局搜索的对立统一。对典型测试函数的计算证实,并行列队竞争算法求解大规模优化问题的性能优于普通列队竞争算法。对复杂工程优化实例的求解表明,相对于文献中报道的一类进化算法,并行列队竞争算法具有更好的鲁棒性和求解质量。（2）建立了有并行生产设备的单阶段多产品间歇生产调度优化模型,该模型将调度优化问题分解为订单生产安排和排序两个子问题。对订单的生产安排,通过引入启发式订单分配规则和柔性生产约束处理方法来完成。而对排序子问题,则是基于对订单生产顺序和订单分配规则的变异,用并行列队竞争算法来求解。实例计算表明,对小规模调度问题,本文所提出的方法可快速求得与文献中相同的最优解；对文献中有不同复杂约束条件的各种50份订单的较大规模调度问题,本文所求得的结果均优于文献中报道的结果。（3）对有并行生产设备的多阶段多产品间歇生产调度问题进行了研究。提出了分级调度的新思想与正向-逆向订单分配策略,建立了该问题的调度优化模型。基于对订单生产序列实施的置换-反转混合变异策略和对订单分配规则实施的按比例分配搜索空间策略,用并行列队竞争算法对文献中有多种复杂约束条件与不同调度目标的问题进行了求解,结果表明：本文所提出的方法在求解文献中所有大于10份订单的调度问题时,都得到了优于文献所报道的解,并且解的质量随调度问题规模的增加而明显提高。（4）对有并行生产设备的多目的间歇生产调度问题进行了研究。建立了以加权生产完成时间为调度目标,以所有订单生产步骤排序和订单各阶段所选用分配规则为决策变量的调度优化模型。在使用并行列队竞争算法求解时,提出了新的混合变异及迁移操作策略,有效地提高了算法的求解效率。对文献中实例的求解表明,本文所提出的方法同时适用于序贯多目的生产调度问题和有并行设备的多目的生产调度问题的求解,并且在求解有并行设备的复杂调度问题时得到了比文献更好的解。另外,对虚拟实例的求解证实,采用本文提出的调度目标与求解方法可得到即能满足客户需求,又能有效提高生产效率的调度方案。（5）研究了涂料生产过程的调度问题。根据涂料企业生产实际提出了订单生产总时间和拖期总时间加权和最少的调度目标,并给合本文所提出的多阶段多产品调度问题的求解方法对一个涂料企业生调度的实例进行了求解,得到了既能最大限度满足顾客需求,又能最小化涂料订单生产总时间的优化调度方案。

付玉娟,蔡焕杰,张旭东,张西平[6]（2008）在《基于列队竞争算法的变权值树状管网优化布置》文中指出根据树状输配水管网的特点,提出一种简化的灌溉输配水管网优化布置模型及求解方法。该模型的目标函数仅有各个管段的长度和流量,既考虑了流量的变化,实现变权值的管网优化布置,又摒除了管材的价格、规格型号等因素的影响,使得优化计算更简便。用列队竞争算法对该模型进行求解,首先用图论的有关理论建立管网系统的连接矩阵、流量向量等,并根据邻接矩阵表示的树图的特点设计了相应的适应度函数、编码方法和变异算子。通过算例表明该算法能够获得费用最小的布置方案,与单亲遗传算法和模拟退火遗传算法相比,该方法模型简单,控制参数少,收敛速度快,有较高的搜索效率和稳定性。

华丽[7]（2008）在《基于RoHS指令六种有害物质的痕量分析研究》文中研究表明电子电气产品中有害物质污染引起了人类高度关注,为此欧盟提出了RoHS指令,将电子电气产品中六种物质——铅、镉、汞、六价铬、PBBs/PBDEs——最大允许浓度值限制在痕量范围（100mg/kg或1000mg/kg）。针对中国电子电气业在遵守RoHS符合性实践中存在的诸多问题,本文采用GC-MS,ICP-OES,UV-Visible分光光度法等,对我国南方和香港地区各类电子电气产品中六种有害物质进行痕量分析,建立了一套标准的六种有害物质初步筛选、萃取、定性、定量分析方法,并对此方法体系的影响因素进行分析,对其相对标准偏差、回复率、再现率、检出限、线性关系等进行评估,得出了优化测试参数,在此条件下其检测的精密度达到或高于国际IEC 62321标准,满足RoHS测试要求。针对六种有害物质仪器分析程序中存在的问题,本文提出了一些解决的新方法。首先,针对光谱分析中背景线漂移、光谱交迭等问题的引发因素如材质效应、外来离子干扰、非目标元素的发射等,提出了如IEC、两点纠正法、多波长选择和SPE在线流动吸附等解决方法;其次,针对PBBs/PBDEs痕量分析过程中PCB、PCN、HCB等干扰,提出了MSPD法,以YMC ODS-C18作为载体进行吸附分离,成功地消除了持久性有机污染物负面影响;再次,针对卤素其它类同系物对溴类阻燃剂分析中的干扰,提出了NICI-和EI-两种GC-MS电离模式并用,可以同时洞察PBBs/PBDEs分子链断裂后阴离子碎片[Br]-, [HBr2]-和分子链段离子碎片[M+2]+,[M+4]+,[M+6]+,[M+8]+的滞留峰,增加了对溴系阻燃剂的选择性;此外,还讨论了EDXRF筛选中试样自身形状、照射面积、照射时间、厚度等因素对激发强度的影响,并对目标元素次级辐射、共存离子散射、吸收等问题提出了参数拟合法进行回归处理,可更准确地获得目标物的谱线强度与检测浓度之间的关系曲线。上述这些方法使分析的精确度和准确性得以提高。超低含量物质的检出限是光谱、色谱分析中的“瓶颈”问题,本文对六价铬、铅、镉的超痕量分析开展研究。选用两种不同吸附剂进行富集处理,即锯屑富集Cr（Ⅵ）和分离Cr（Ⅲ）、MWCNTs富集Pb2+, Cd2+并消除Hg分析中干扰,对过程的影响因素和热力学、动力学参数ΔGο,ΔHο,ΔSο进行研究,结果显示,方法能使目标物浓缩50～100倍,使检出限低至μg/L, ng/L水平。本文还建立了反向神经网络逼近模型,在不改变样本数据空间拓朴结构前提下,将n-D空间样本点映射到2-D平面上并实现对样本数据的搜索寻优,获得了最佳Cr（Ⅵ）萃取和PBB索氏提取条件,此计算结果与真实值之间的误差ξ<0.05%,为实验优化设计提供了理论基础。针对RoHS符合性实践对企业带来的经济负荷,借鉴日本SONY公司绿色化管理理念,提出了绿色“采购——生产——销售”三链环法对电子电气产品进行绿色管理与监控,对我国大陆及香港地区的电子电气业绿色化管理具有指导意义。

付玉娟[8]（2008）在《基于GIS的灌溉输配水管网优化研究》文中研究说明管道输、配水灌溉系统与其它节水灌溉技术相比在提高灌溉水利用率、节省农田、便于机耕和扩大灌溉面积等方面都显示了巨大的效益和潜力。管道化灌溉将是本世纪节水灌溉发展的一个重要趋势,但与此相应的是管道系统建设规划设计内容复杂,需要的材料和设备多,一次性投资较高。因此进行灌溉管网优化设计,即寻求满足水量、水压、流速等约束条件,使管网投资、年运行费或单位面积上的投资最小,系统可靠性高的设计方案,对节约投资、降低能耗、促进新技术的发展都有重要的现实意义。本文以灌溉输、配水管网的优化为研究对象,借鉴前人研究成果,采用现代数学优化方法,对各类管网的优化设计模型进行研究,取得了以下几个方面的进展:1)建立了树状管网优化布置的数学模型,该模型的目标函数仅有各个管段的长度和流量,既考虑了流量的变化,又摒除了管材的价格、规格型号等因素的影响,使优化计算更直接、简便。在建立模型和求解的过程中,把图论理论和列队竞争算法应用到其中,通过实例验证表明所建立的树状优化布置模型可行,编码方式合理,需要输入的数据少,计算简单,能得到管网优化布置的最优解。2)以往的管网优化模型都是以管材费用或者经过折算的管材费用最小为目标建立优化模型的,它忽略了其它费用项对对优化结果的影响,只能达到使管材费用最小的目标,并不能达到管网系统整体投资费用的最小的目的。在树状重力输、配水管网中,提出了以两种重力水头利用率,即管段水头利用率和路径水头利用率最大为目标建立优化设计模型,既达到管材费用较小,又充分利用地形落差所产生的重力水头,减少消能减压设施的费用,真正达到使系统总投资最小的目标。用列队竞争算法对该模型进行求解,通过实例验证表明用该方法适用于树状重力输、配水管网的优化设计,且当项目所在地的地形落差较大时,优化效果更显着。该方法收敛速度快,而以路径重力水头利用率为目标函数的模型因没有约束条件的限制,计算速度更快。3)现有的管网规划模型大都是确定性规划模型,但在系统的使用年限内,各用水单位的需水量、灌水方法、管道输水能力都是变化的,即有一些设计参数在设计年限内是变化的。本文将管段设计流量、管道粗糙系数、节点工作水头作为随机变量,建立了基于约束规划的树状管网不确定优化模型。通过算例分析表明,不确定优化模型与确定性优化模型所得的优化结果中,如管段设计流量、管径组合方案以及管材费用等都有显着的不同,且该模型与实际情况更接近。在实际的规划设计当中,需要对工程进行实地的考察分析来确定不确定规划的有关参数,如随机变量的方差、置信水平等。4)环状管网由于节点压力分布均匀,水量调度灵活,管道利用率高而得到了广泛的应用,但目前对环状管网优化设计的研究则比较少。环状管网优化优化计算的核心是管网的水力平衡计算,其目的是在确定管径的情况下求出满足连续方程和能量方程的节点压力水头和管段设计流量。本文用列队竞争算法产生管段组合方案并进行优化计算,用基于图论理论的水力平衡计算模型计算出满足连续方程和能量方程的各节点压力水头、所需扬程和管段设计流量等,该模型把复杂的水力计算转化为向量、矩阵运算,且无需进行初始流量分配。5)目前制约灌溉管网优化设计发展的其中一个原因是管网的规划设计没有与考虑将它和实际地形相结合,而它本身又受地形的影响与制约,所以在一定程度上管网的优化研究还停留的在理论研究上。本文将地理信息系统以及数据库技术应用到管网的优化当中,用地理信息系统的空间分析和网络分析功能和数据库的大量数据存储、计算处理能力,实现了地图、优化计算模型和管网数据的存储、读取的无缝连接,将优化计算结果可视化显示出来,用起来更方便直观。6)所建立的模型都是以实际应用为最终目标的。本文在所建立的模型的基础上,用Visual Basic编程语言、MapX组件和Access数据库开发了灌溉输、配水管网优化软件。并通过工程实例对所建立的模型和程序进行了验证和测试。

王晓红[9]（2008）在《基于遗传规划的生产混合物产品的分离过程综合研究》文中认为对混合物原料经过多种操作以生产不同组成的多个混合物产品的分离过程称为非清晰分离过程,它广泛存在于化工及石油工业中。因此,非清晰分离过程综合问题一直是过程综合领域的热门课题,但由于可能的分离计划数量会因流程中分流器、混合器和精馏塔间的强相互交联而呈几何级数递增,使该类问题具有极度组合复杂性。因此,目前对该类问题的研究水平只是停留在简单分离计划的制定上,而该类问题的重要性使我们有必要从流程水平上对其综合方法和策略进行深入研究开发。本文旨在建立一套基于遗传规划-复合形法联合综合方法,以年度总费用最低为优化目标,求解热集成非清晰分离最优流程,给出重要设备的主要工艺参数,为实际生产提供准确的理论依据。本文主要内容概括如下:1.为了探讨遗传规划求解非清晰分离综合问题的理论基础,本文首先提出了求解生产纯组份产品的清晰分离问题的遗传规划-复合形法联合算法。在化工分离专业要求指导下,算法利用遗传规划求解以复杂精馏塔结构并结合热集成技术表示的清晰分离过程结构变量,提出适用于该类问题的编码模型和进化方案,并建立了一个随机匹配系统冷凝器和再沸器的热集成策略,可以产生不同精馏结构间的复杂热匹配方案;同时,采用复合形法优化分离系统中的所有连续变量,明显提高了计算效率。2.在对清晰分离过程研究基础上,提出了求解非清晰分离问题的遗传规划-复合形法联合算法。首先,提出了化工节点模型,将精馏分离、分流及混合任务分别用精馏塔节点、分流器节点及混合器节点三类节点表示。其中,精馏塔节点和分流器节点均产生左右分支以分别表示对物流的分离及分流操作,设置相应的节点属性以分别表示它们的操作特性;对于混合器节点,本文建立了独特的多层混合器网格结构,该结构由若干行列的混合器排列构成,可以灵活表示任意混合操作。为了清楚表示每个混合器在网格结构中所处位置,在混合器节点中设置一对属性参数分别记录该混合器在网格结构中所处行及列数。3.为了准确利用上述三类节点生成表示非清晰分离流程的遗传规划代码,本文建立了多层交叉树状编码结构,以多层混合器网格为基本框架,以网格中每个混合器为子根节点而随机生长出一棵遗传规划子树,子树由精馏塔节点和分流器节点随机连接构成。由于本文设定每个子树中任何精馏塔节点或分流器节点的分支可以随机连接到位于该层下方混合器网格中任意层面的任意位置混合器上,所以不同层次的子树之间可能有物流交叉,物流也可以越过多层混合器网格而直达终端产品混合器,则最终整个遗传规划代码树是由层层子树叠加而构成复杂的多交叉树状结构,用以描述非清晰分离流程中分流器、混合器和精馏塔间可能出现的各类复杂交联流程,使算法能够发现很难为其它算法所知的更优流程结构。同时,提出了适用于非清晰分离问题的改进遗传规划进化策略,尤其对于交换和变异操作,不同操作步骤中分别定义不同的可操作节点类,以充分保证新生代码的专业有效性,从而显着提高算法的进化效率。4.采用了结构变量与连续变量同步优化的综合策略。在利用遗传规划搜索最优流程结构的同时,利用复合形法优化系统的连续变量。其中,对于分流器的分配比及非清晰精馏塔中轻、重关键组份回收率,利用复合形法将其彻底优化,保证产生符合指定混合物产品要求的有效代码;对于精馏塔的操作压力及回流比,利用复合形法进行有限次搜索寻优。上述对不同类型连续变量的分策略优化方法,不但有效促进了结构变量优化的进程,而且明显提高了计算效率。5.利用本文建立的适用于非清晰分离问题的遗传规划-复合形法联合算法,针对不同目标函数,从不同层次研究了该类问题。首先,以简单非线性函数为目标,对该类问题进行物流决策流程水平的搜索寻优,发现了比文献值更优解,证明了算法的有效性。在此基础上,首次以年度总费用为目标函数,给出了非清晰分离系统的设备设计和费用模型,同时,提出了热集成策略,可以产生一个精馏塔的冷凝器和再沸器同时与多个其它塔的再沸器及冷凝器热匹配的复杂热集成方案。本文利用以上策略,首次求解了包括酯、烃及醇三类物系的典型非清晰分离问题。同时,与文献报道的5组份算例相比,求解了更大规模算例（最多11组份）。计算结果表明:基于本文建立的综合算法,流程中采用非清晰精馏塔并配合热集成研究,可以求得非清晰分离问题的最优结构决策流程。算法具有简单易行、计算量小及快速准确的优点,求解过程不需给出任何提示信息及不必给出系统超结构,求解问题范围广,是非清晰分离系统综合的有效方法。

李慧玲[10]（2007）在《基于列队竞争算法的混合算法研究及其在化工过程系统中的应用》文中研究说明化工过程系统综合问题是典型的混合整数规划（Mixed-integer Programming，MIP）问题，随着过程系统研究的规模越来越大，综合问题变得越来越复杂，其求解变得更加困难。混合整数规划问题的求解已成为目前研究的热点与难点。为此，本文试图提出一种有效的混合算法用于求解化工过程系统中的MIP问题。本文提出了基于列队竞争算法（Linear-up Competition Algorithm，LCA）的混合算法，它是LCA与确定性算法的混合。求解策略为两种算法的两层嵌套，外层应用LCA优化整形变量，内层应用单纯形法或序列二次规划算法（SequentialQuadratic Programming，SQP）优化连续变量。本文研究了混合算法的结合机理、实现准则与求解步骤，并通过对测试函数的求解验证了算法的有效性。将提出的混合算法用于化工过程系统中的MIP问题的求解，求解了以下三个方面的问题：（1）白酒勾兑问题：建立了一种新的白酒勾兑混合整数线形规划（Mixed-Integer Linear Programming，MILP）模型，用本文提出的混合算法进行求解，得到了使白酒勾兑成本最低、基酒存储空间利用率最高及操作费用最低的优化结果；（2）多周期操作锅炉蒸汽系统优化调度问题：以操作费用与转运费用之和最小为目标函数，建立了此问题的混合整数非线性规划（Mixed-Integer Non-linear Programming，MINLP）模型，用本文提出的混合算法进行求解，得到了接近于文献值的优化结果；（3）长输热油管道运行操作优化问题：以热力费用与动力费用之和最小为目标函数，建立了此问题的混合整数非线性规划（MINLP）模型，用本文提出的混合算法进行求解，得到略优于文献值的优化结果。本文提出的基于列队竞争算法的混合算法应用于化工过程系统中的MILP及MINLP问题的求解，取得了较好的结果，表明了算法的有效性，为化工过程系统中的MIP问题的求解提供了一种新的求解算法。

### 二、用列队竞争算法解管路网络综合问题（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、用列队竞争算法解管路网络综合问题（论文提纲范文）

#### （1）区域能源系统的优化设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究的目的与意义

1.1.1 我国的能源现状

1.1.2 我国能源的问题

1.1.3 解决能源和环境问题的有效途径

1.2 国内外研究现状

1.2.1 碳夹点分析法

1.2.2 数学规划法

1.3 本文研究内容

1.4 本章小结

第2章 区域综合能源系统优化数学模型

2.1 问题描述

2.2 区域能源系统建模的思想

2.2.1 区域能量系统的能量流和能流网络

2.2.2 分布式能源系统

2.3 区域能源系统结构模型

2.3.1 一次能源供应模块

2.3.2 一次能源中间转换模块

2.3.3 二次能源转换技术模块

2.3.4 终端用户模块

2.3.5 环境影响评价

2.3.6 多周期的方法

2.4 区域综合能源规划数学优化模型

2.5 区域能源系统优化模型的应用

2.6 本章小结

第3章 多周期区域能源系统优化模型的求解

3.1 模型的求解方法

3.1.1 列队竞争算法

3.1.2 混合算法的机理及步骤

3.2 实例求解

3.3 本章小结

第4章 区域能源系统优化软件

4.1 Matlab软件及GUI概述

4.2 软件的主要功能及特性

4.2.1 软件的主要特性

4.2.2 软件的主要功能

4.3 软件的主要功能模块

4.3.1 区域能源转换设备定义模块

4.3.2 区域能源需求输入模块

4.3.3 优化计算及结果显示模块

4.4 本章小结

第5章 区域能源系统优化软件的应用

5.1 区域能源系统优化软件的应用—规划实例研究

5.1.1 区域能源系统规划数据

5.1.2 优化计算结果

5.1.3 优化结果分析

5.2 区域能源系统优化软件的应用——改造实例研究

5.2.1 区域能源系统改造数据

5.2.2 优化计算结果

5.2.3 优化结果分析

5.3 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的论文情况

#### （2）列队竞争算法综合质量交换网络（论文提纲范文）

1 引言

2 问题描述

3 基于组分区间的无分流超结构模型

3.1 优化模型的建立

①每条流股的总质量守恒

②各质量交换器处的质量守恒

③浓度差约束 (相平衡约束)

④浓度约束

⑤单元数约束

3.2 模型的优化求解

4 实例分析

5 总结

#### （3）列队竞争算法求解多组分质量交换网络（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题的目的和意义

1.2 本文的主要研究内容

第2章 质量交换网络综合问题简介

2.1 引言

2.2 质量交换网络的研究内容

2.3 质量交换网络的研究方法

2.3.1 分步综合方法

2.3.2 同步综合方法

2.3.3 人工智能

第3章 基于组分区间的无分流网络超结构模型及其求解

3.1 超结构描述方法

3.1.1 基本假设

3.1.2 划分组分区间

3.1.3 无分流超结构模型的建立

3.2 优化模型的建立

3.2.1 问题表达

3.2.2 模型变量的选取和约束的确定

3.2.3 优化数学模型的建立

3.3 列队竞争算法求解MEN

3.3.1 列队竞争算法

3.3.2 个体表示方法

3.3.3 排序

3.3.4 变异繁殖

3.3.5 终止条件

3.3.6 LCA求解的基本步骤

第4章 单组分质量交换网络综合

4.1 实例研究

4.2 本章小结

第5章 多组分质量交换网络综合

5.1 实例研究

5.2 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 本文的主要结论

6.2 本课题的研究展望

致谢

参考文献

攻读硕士期间发表论文及参与科研情况

#### （4）油田注水系统仿真与运行优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第1章 绪论

1.1 油田注水系统的研究目的和意义

1.2 油田注水系统的现状和存在的问题

1.2.1 油田注水系统的现状

1.2.2 油田注水系统存在的普遍问题

1.3 油田注水系统能耗分析以及相应对策

1.3.1 注水系统能耗分析

1.3.2 注水系统节能降耗的对策

1.4 油田注水系统国内外研究现状

1.5 最优化的发展与研究意义

1.6 论文的主要研究目标和研究内容

第2章 油田注水系统仿真技术

2.1 注水系统仿真概述

2.2 油田注水系统工艺流程概述

2.3 油田注水系统基本水力元件和数学模型

2.3.1 管元的数学模型

2.3.2 附属单元的数学模型

2.3.3 节点单元模型

2.4 油田注水系统管网模型简化

2.4.1 注水管网系统的结构特点

2.4.2 注水管网系统的简化策略

2.4.3 注水管网系统简化示例

2.5 油田注水管网系统仿真模型的总体方程

2.6 油田注水系统仿真模型求解

2.6.1 总体方程组的求解策略

2.6.2 仿真模型的求解方法

2.6.3 管网系统的压力调节

2.7 油田注水系统仿真模型实例计算

2.8 本章小结

第3章 油田注水系统管网管段校核模型

3.1 问题的提出

3.2 油田注水系统管网管段校核模型建立

3.3 列队竞争算法概述

3.4 油田注水系统管网管段校核模型求解

3.4.1 校核模型的具体求解步骤

3.4.2 列队竞争算法的计算框图

3.5 油田注水系统管网管段校核实例计算

3.6 本章小结

第4章 油田注水系统泵站运行优化技术

4.1 油田注水系统泵站运行优化模型建立

4.1.1 目标函数

4.1.2 约束条件

4.2 油田注水系统泵站运行优化模型的求解

4.2.1 外部罚函数法

4.2.2 列队竞争算法的求解步骤

4.2.3 列队竞争算法求解的计算框图

4.3 实例计算

4.4 本章小结

第5章 油田注水系统优化软件编译

5.1 油田注水系统优化软件设计方案简介

5.2 油田注水系统仿真与优化软件的开发与运行环境

5.3 油田注水系统优化软件的组成和功能

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士期间发表论文及参与的科研情况

#### （5）流程工业间歇生产调度中并行列队竞争算法的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

主要符号说明

第一章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 流程工业间歇生产调度问题研究现状

1.2.1 间歇生产过程分类及描述方法

1.2.2 间歇生产过程的调度模型

1.2.3 间歇生产调度问题的求解方法

1.3 流程工业间歇生产调度研究面临的问题

1.4 本论文的研究思路和研究内容

第二章 并行列队竞争算法

2.1 引言

2.2 PLCA的基本框架

2.3 PLCA的主要算子

2.3.1 初始化子家族群

2.3.2 排序

2.3.3 分配搜索空间

2.3.4 繁殖

2.3.5 迁移

2.3.6 收缩搜索空间

2.4. 算法性能测试

2.4.1 PLCA应用于测试函数的计算

2.4.2 PLCA应用于工程实例的求解

2.5 本章小结

第三章 单阶段多产品间歇生产调度问题研究

3.1 引言

3.2 问题描述

3.3 有并行生产设备的SMSP调度优化模型

3.3.1 调度目标

3.3.2 启发式订单分配规则

3.3.3 复杂生产约束条件的无约束化处理

3.3.4 SMSP的订单-设备分配步骤

3.4 求解SMSP的PLCA

3.4.1 自适应选择订单分配规则

3.4.2 求解SMSP的家族个体表示方法

3.4.3 排序

3.4.4 变异繁殖

3.4.5 迁移操作

3.4.6 终止条件

3.4.7 PLCA的求解步骤

3.5 实例计算

3.5.1 实例1

3.5.2 实例2

3.5.3 实例3

3.5.4 实例4

3.6 本章小结

第四章 多阶段多产品间歇生产调度问题研究

4.1 引言

4.2 问题描述

4.3 有并行生产设备的MMSP调度优化模型

4.3.1 调度目标

4.3.2 启发式订单分配规则

4.3.3 MMSP的分级调度方法

4.3.4 MMSP的订单-设备分配步骤

4.4 求解MMSP的PLCA

4.4.1 求解MMSP的家族个体表示方法

4.4.2 个体变异方法

4.4.3 PLCA的求解步骤

4.5 实例计算

4.5.1 实例1

4.5.2 实例2

4.5.3 实例3

4.6 本章小结

第五章 多目的间歇生产调度问题研究

5.1 引言

5.2 问题描述

5.3 有并行生产设备的MSP调度优化模型

5.3.1 加权调度目标

5.3.2 MSP的订单-设备分配步骤

5.4 求解MSP的PLCA

5.4.1 求解MSP的家族个体表示方法

5.4.2 个体变异方法

5.4.3 动态迁移策略

5.4.4 进化终止条件

5.4.5 PLCA的求解步骤

5.5 实例计算

5.5.1 实例1

5.5.2 虚拟调度问题的计算

5.6 本章小结

第六章 涂料生产调度问题研究

6.1 前言

6.2 有并行生产设备的涂料生产调度问题描述

6.3 有并行生产设备的涂料生产调度问题求解方法

6.3.1 生产调度目标

6.3.2 PLCA求解涂料生产调度问题的步骤

6.4 案例研究

6.5 本章小结

第七章 全文总结与展望

7.1 全文总结

7.2 研究展望

参考文献

致谢

攻读博士学位期间发表的论文及科研情况

附录A

附录B

附录C

#### （6）基于列队竞争算法的变权值树状管网优化布置（论文提纲范文）

1 基于变流量的管网优化布置模型

2 用列队竞争算法进行求解

2.1 列队竞争算法

2.2 算法的设计及其实现

2.2.1 建立管网联接矩阵

2.2.2 编码方式

2.2.3 选择与变异

2.2.4 算法实现的步骤

3 实例计算及分析

4 结论

#### （7）基于RoHS指令六种有害物质的痕量分析研究（论文提纲范文）

摘要 Abstract 1

绪论 1.1

研究背景 1.2

国内外六种有害物质检测技术的发展状况 1.3

本课题的立题思想 1.4

本课题采用的技术路线 1.5

研究的目的和意义、研究主要内容 2

试样初步筛选 2.1

实验部分 2.2

结果 2.3

讨论 2.4

本章总结 3

六价铬痕量分析、富集与污染控制 3.1

六价铬的痕量分析 3.2

超痕量六价铬的富集、分离及污染控制 3.3

本章总结 4

重金属痕量分析与富集、分离 4.1

铅、汞、镉痕量浓度分析 4.2

超痕量铅、镉、汞的富集与分离 4.3

MWCNTs

在线吸附对光谱分析中材质离子干扰排除 4.4

本章总结 5

PBBs/PBDEs

痕量分析 5.1

实验部分 5.2

结果 5.3

讨论 5.4

本章小结 6

实验优化设计 6.1

方法模型 6.2

应用实例一：六价铬萃取 6.3

应用实例二：索氏提取PBB 6.4

本章小结 7

EE

产品的绿色监控体系建立 8

结论与展望 8.1

主要研究结论 8.2

创新之处 8.3

建议与展望 致谢 参考文献 附录1

博士期间发表论文与参与科研项目 附录2

名词缩略语 附录3

#### （8）基于GIS的灌溉输配水管网优化研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 灌溉管网优化设计的研究背景及意义

1.2 国内外灌溉管网优化设计研究现状

1.2.1 树状管网优化模型

1.2.2 环状管网的管段流量分配模型

1.2.3 系统优化目标

1.3 管网优化算法

1.3.1 传统优化算法

1.3.2 智能优化算法

1.3.3 管网优化设计软件的研究进展

1.4 GIS 的发展及其在管网设计中的应用

1.4.1 GIS 的特点

1.4.2 数字水利及GIS 在输、配水管网中的应用

1.4.3 系统开发方式的选择

1.5 灌溉输、配水管网优化中存在问题

1.6 研究内容和方法

1.6.1 主要研究内容

1.6.2 研究方法

第二章 基于列队竞争算法的变权值树状管网优化布置模型

2.1 列队竞争算法

2.1.1 列队竞争算法的提出

2.1.2 列队竞争算法的应用

2.2 图论的有关理论

2.2.1 图

2.2.2 树

2.2.3 图的存储

2.3 其它有关算法

2.3.1 递归算法

2.3.2 深度优先搜索算法

2.4 树状管网的优化布置

2.4.1 树状管网优化布置模型的建立

2.4.2 算法的设计及其实现

2.5 工程实例验证及分析

2.5.1 实例描述

2.5.2 结果的分析比较

2.6 本章小结

第三章 以重力水头利用率为目标的树状管网优化设计研究

3.1 管网系统水头损失的计算

3.1.1 达西—韦斯巴赫公式

3.1.2 勃拉休斯公式

3.1.3 哈-威公式

3.1.4 局部水头损失

3.2 灌溉输、配水管网系统优化设计概述

3.3 优化设计目标函数

3.3.1 以费用最小为目标

3.3.2 多目标优化

3.3.3 其它优化目标

3.4 以重力水头利用率为优化目标的重力输、配水管网优化模型

3.4.1 模型的建立

3.4.2 模型的求解

3.5 算例验证及其比较

3.5.1 算例概况

3.5.2 优化结果分析比较

3.6 本章小结

第四章 基于机会约束规划的灌溉管网不确定优化模型

4.1 不确定规划理论

4.1.1 随机模拟

4.1.2 乐观值与悲观值

4.1.3 随机数的产生

4.2 机会约束规划问题

4.2.1 机会约束

4.2.2 Maximax 机会约束规划

4.2.3 Minimax 机会约束规划

4.3 模型的建立

4.3.1 灌溉输、配水管网中的随机变量

4.3.2 重力输、配水管网的不确定优化模型

4.3.3 泵站加压输、配水系统优化模型

4.4 机会约束规划模型的列队竞争算法求解

4.4.1 随机数的产生

4.4.2 列队竞争算法求解

4.5 工程实例验证及分析

4.5.1 工程概况

4.5.2 算例参数的确定

4.5.3 结果分析

4.6 本章小结

第五章 基于图论的环状管网优化设计

5.1 环状管网概述

5.2 图论原理及水力计算模型

5.2.1 环状管网有关的图论原理

5.2.2 环状管网的水力计算模型

5.3 基于列队竞争算法的环状管网优化设计模型

5.3.1 水源水压已定的环状管网优化设计模型

5.3.2 水源水压未定的环状管网优化设计模型

5.3.3 列队竞争算法进行求解

5.4 工程实例验证

5.4.1 工程概况

5.4.2 优化结果分析比较

5.5 本章小结

第六章 基于GIS 的灌溉管网优化设计软件的实现及其应用

6.1 MAPX 概述

6.1.1 MapX 开发概述

6.1.2 基于MapX 的开发模式

6.2 制作地图数据

6.2.1 MapX 的数据结构

6.2.2 数据准备

6.3 系统设计

6.3.1 软件结构设计

6.3.2 数据结构设计

6.4 系统的主要功能

6.4.1 数据的输入和管理

6.4.2 地图的显示

6.4.3 图形的查询与管理

6.4.4 优化计算

6.5 其它功能

6.6 本章小结

第七章 工程实例验证分析

7.1 基本资料

7.2 准备工作

7.3 优化布置

7.4 优化设计

7.4.1 有关资料

7.4.2 确定性规划

7.4.3 不确定规划设计

7.5 本章小结

第八章 研究成果与讨论

8.1 研究成果

8.2 主要创新点

8.3 存在问题

8.4 有待进一步研究的问题

参考文献

致谢

作者简介

#### （9）基于遗传规划的生产混合物产品的分离过程综合研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

前言

第一章 文献综述

1.1 过程系统综合问题的定义

1.2 化工分离系统综合问题的分类

1.3 化工分离系统综合问题的研究方法

1.4 非清晰分离综合问题研究进展

1.5 本文的意义及研究内容

第二章 遗传规划算法

2.1 引言

2.2 遗传规划算法

2.3 本文提出基于遗传规划-复合形法的内外层联合算法

2.4 本章小结

第三章 基于遗传规划的清晰分离问题综合

3.1 引言

3.2 遗传规划算法的引入

3.3 建立以塔段模型表示的复杂精馏塔结构

3.4 建立求解简单塔流程的遗传规划编码策略

3.5 提出描述简单塔流程的遗传规划代码生成方案

3.6 提出求解清晰分离问题的遗传规划算法进化策略

3.7 提出对复杂精馏结构的等价处理方法

3.8 建立表达复杂精馏结构的遗传规划编码模型

3.9 提出表示复杂精馏结构的遗传规划代码生成方法与进化操作

3.10 提出复杂精馏结构热集成策略

3.11 表示复杂精馏结构的遗传规划代码适应度的计算方法

3.12 提出复合形法优化连续变量的求解策略

3.13 精馏塔的设计计算

3.14 公用工程

3.15 计算举例与分析

3.16 本章小结

第四章 求解非清晰分离问题的改进遗传规划综合策略

4.1 引言

4.2 基于非清晰分离综合问题的遗传规划算法

4.3 表示非清晰分离流程的多层交叉遗传规划编码结构的提出

4.4 化工节点模型的提出

4.5 提出表示非清晰分离流程的遗传规划代码生成方案

4.6 提出适用于非清晰分离问题的进化操作方案

4.7 提出非清晰分离流程中连续变量求解策略

4.8 基于遗传规划的非清晰分离过程综合步骤

4.9 本章小结

第五章 基于简单目标函数的非清晰分离问题综合

5.1 引言

5.2 问题描述

5.3 计算举例与分析

5.4 本章小结

第六章 基于费用模型的非清晰分离问题综合

6.1 引言

6.2 非清晰分离系统综合问题的目标函数

6.3 设备的简捷设计及费用模型

6.4 提出非清晰分离问题连续变量的优化策略

6.5 适应度的计算

6.6 基于费用模型的非清晰分离过程综合步骤

6.7 计算举例与分析

6.8 本章小结

第七章 基于费用模型的热集成非清晰分离问题综合

7.1 引言

7.2 提出非清晰分离系统热集成策略

7.3 基于费用模型的热集成非清晰分离过程综合步骤

7.4 计算举例与分析

7.5 本章小结

第八章 结论与展望

8.1 主要结论

8.2 主要创新点

8.3 今后工作的展望

符号说明

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文

致谢

#### （10）基于列队竞争算法的混合算法研究及其在化工过程系统中的应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 化工过程系统的MINLP算法简介

1.2.1 求解MINLP问题的确定性算法简介

1.2.2 求解MINLP问题的现代优化算法简介

1.3 本论文的研究内容

第2章 基于列队竞争算法的混合算法研究

2.1 引言

2.2 基于列队竞争算法的混合算法研究

2.2.1 混合算法的结合机理

2.2.2 混合算法的实现准则

2.2.3 基于列队竞争算法的混合算法基本步骤和流程

2.3 基于列队竞争算法的混合算法性能测试

2.3.1 混合整数线性规划(MILP)问题的性能测试

2.3.2 基于列队竞争算法的混合算法可调参数分析

2.3.3 混合整数非线性规划(MINLP)问题的性能测试

2.4 小结

第3章 混合算法在白酒勾兑中的应用

3.1 引言

3.2 白酒勾兑优化数学模型的建立

3.2.1 模型建立及求解的基本原则

3.2.2 优化数学模型

3.3 白酒勾兑的实例分析

3.3.1 问题分析及模型的建立

3.3.2 计算结果与分析

3.4 小结

第4章 混合算法在多周期操作锅炉蒸汽系统优化调度中的应用

4.1 引言

4.2 多周期操作锅炉蒸汽系统超结构模型的建立

4.3 多周期操作锅炉蒸汽系统优化调度计算实例

4.3.1 问题分析及模型的建立

4.3.2 计算结果与分析

4.4 小结

第5章 混合算法在长输热油管道运行操作优化中的应用

5.1 引言

5.2 长输热油管道运行操作优化模型的建立

5.2.1 长输油管道运输的影响因素

5.2.2 长输热油管道操作优化模型的建立

5.3 长输热油管道运行操作优化计算实例及分析

5.4 小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

部分过程系统优化网络资源

攻读硕士期间参与完成的论文与科研项目

致谢

### 四、用列队竞争算法解管路网络综合问题（论文参考文献）

- [1]区域能源系统的优化设计[D]. 罗艳玲. 武汉理工大学, 2012(04)

- [2]列队竞争算法综合质量交换网络[J]. 谢会,史彬,鄢烈祥,郭全,张和烽. 计算机与应用化学, 2010(12)

- [3]列队竞争算法求解多组分质量交换网络[D]. 谢会. 武汉理工大学, 2010(02)

- [4]油田注水系统仿真与运行优化研究[D]. 张和烽. 武汉理工大学, 2010(02)

- [5]流程工业间歇生产调度中并行列队竞争算法的应用研究[D]. 史彬. 武汉理工大学, 2010(12)

- [6]基于列队竞争算法的变权值树状管网优化布置[J]. 付玉娟,蔡焕杰,张旭东,张西平. 水利学报, 2008(12)

- [7]基于RoHS指令六种有害物质的痕量分析研究[D]. 华丽. 华中科技大学, 2008

- [8]基于GIS的灌溉输配水管网优化研究[D]. 付玉娟. 西北农林科技大学, 2008(11)

- [9]基于遗传规划的生产混合物产品的分离过程综合研究[D]. 王晓红. 中国海洋大学, 2008(02)

- [10]基于列队竞争算法的混合算法研究及其在化工过程系统中的应用[D]. 李慧玲. 武汉理工大学, 2007(06)

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/3a9c8016ba583e6bcbbf0ace.html