# 矿山尾矿综合利用的初步调研报告

##### 问：尾矿的综合利用方法有哪些

答：尾矿是选矿厂排出的固体废弃物，是闲置的资源，尾矿综合利用不仅有利于提高资源综合利用率，减少占用土地，保护环境，也是消除尾矿库安全隐患的治本之策。

尾矿综合利用的方法：

1.尾矿再选

尾矿成分分析，对值得回收的有价成分（掘并游金属元素、非金属矿）进行再选，提高资源利用率。有些金属尾矿中含有金属、贵重元素、高岭土、重晶石、---等，有的非金属尾矿含有金属矿、TiO2、独居石、硅线石、---等.

尾矿综合利用不仅有利于提高资源综蔽昌合利用率，减少占用土地，保护环境，也是消除尾矿库安全隐患的治本之策；

2. 尾矿生产建筑材料

尾矿的主要组分是富含SiO2、Al2O3、CaCO3等资源的非金属矿物，可以通过现有的成熟工艺生产一种或若干种建筑材料，如水泥、灰砂砖、加气砌块或各种建筑砖，有的含有微量金属成分，可生产微晶玻璃；

3.尾矿用于制作肥料、改良土壤

有些尾矿中含有植物生长所需要的多种微量元素，经过适当处理可制成用于改良土壤的微量元素肥料。

4 矿.山充填判销采空区或复垦

回填矿山采空区是直接利用尾矿行之有效的途径之一，尤其对于无处设置尾矿库的矿山企业，利用尾矿回填采空区就具有更大的环境和经济意义。

- 总之，尾矿综合利用的形式和方法很丰富，遇料而异，因地制宜。

##### 问：在现今，你认为尾矿对环境有什么影响？

答：尾矿对自然环境的影响具体表现在：

1.尾矿在选矿过程中经受了破磨，体重减小，较大，堆存时易流动和塌漏，造成植被破坏和伤人事故，尤其在雨季极易引起塌陷和滑坡。而随着尾矿数量的不断增加，坝体高度也随之增加，不日益增大。我国已发生过大小事故数十次，其中7次造成人身伤亡，死亡人数近300人。最严重的一次是云锡大谷都尾矿库溃坝事故，368万t尾矿和泥浆像一样向下游倾泻，淹埋万亩农田和村庄，伤亡近200人，导致选矿厂停产3年之久。而在气候干旱、风大的季节和地区，尾矿粉尘在大风推动下飞扬至尾矿坝周围地区，造成土壤污染，土地退化，甚至使周围居民致病。

2.尾矿成分及残留选矿药剂对生态环境的破坏严重，尤其是含重金属的尾矿，其中的产生酸性水进一步淋浸重金属，其流失将对整个生态环境迼民危害。残留于尾矿中的、氰化物、硫化物、松油、絮凝剂、等有毒有害药剂，在尾矿长期堆存时会受空气、水分、阳光作用和自身相互作用，产生有害气体或酸性水，加剧尾矿中重金歼坦属的流失，流入耕地后，破坏农作物生长或使农作物受污染；流入水系则又会使地面水体和地下水源受到污染，毒害水生生物；尾矿流入或排入溪河湖泊，不仅毒害水生生物，而且会造成其他灾害，有时甚至涉及相当长的河流沿线。目前，我国因尾矿造成的直接污染土地面积已达百万亩，间接污染土地裤改孙面积1000余万亩。

- 大量尾矿已成为制约矿业持续发展，危及矿区及周边生态环境的重要因素。纵观发展矿业所遇到的严峻挑战，在矿石日趋贫化、资源日渐枯竭、环境意识日益增强的今天，解决困扰的根本出路在于依赖于二次资源的开发利用，尾矿综合利用是矿业持续胡链发展的必然选择。

- 答：尾矿库对环境的影响分析本文主要针对两首斗个方面：一是沉积坡段（即干坡段）上的尾矿砂对大气环境的影响。选矿厂的尾矿浆通过管道系统排入尾矿库内，矿浆所携带的尾矿砂在库内沉淀，澄清水由溢水塔向外排泄，库内形成干坡段和水域。尾矿坝及干坡段上的尾矿粒度小，含水量相对较低，纤芹核经风力作用易于产生扬尘，尤其是天气干旱、少雨、大风季节，尾矿粉更易于飞扬，进而污染环境空气。二是尾矿库渗透水、外排水及输浆系统的跑冒矿浆对地表水水体和地下水的影响。选矿厂排出的尾矿水中常含有大量的药剂及有害物质。其来源为选矿过程中加入的浮选药剂以及矿石中的金属元素，常见的有氰化物、黄药、黑药、松油、铜离子、铅离子、锌离子，个别情况下还可能有砷、酚汞等。尾矿水中这些有害物质达不到排放标准时，对人体、牲畜、鱼类及农田均有害。因此选矿厂尾矿不能意排放，否则就会造成江河水毁掘系、附近土壤甚至地下水资源的污染。

- 答：尾矿对环境的影响主要表现在尾矿库扬尘、残留选矿药剂污染及对地下水污染等。尾矿对大气环境的污染主要是由于矿山尾矿颗粒极细且常年在 地表堆放造成的，这宽含禅部分尾矿干后极易扬尘，尤其在北方干燥冬春季，尾矿库大量尾矿飞出库外，覆盖耕地良田，在狂风季节细颗粒可形成长达数公里的“黄龙”，严重污染环境，若遇到大风天气，将有可能扬起尾矿黑砂尘暴。尾矿对水环境的污染主要在矿石选矿过程中有的需要加入药剂，残留于尾矿中的氯化物、氰化物、硫化物、松油、絮凝剂、表面活性剂等有害药剂，在尾矿长期堆存时会产生有害气体或酸性水，流入或排入溪河湖泊，毒害水生生物。尾矿成分及残留选矿药剂对水环境影响较大，尤其是含重金属的尾矿，其中的硫化物产生酸性水进一步淋浸重金属，其流失将影响地下水质量，而残留于尾矿中的氯化物、氰化物、硫化物、松醇油、絮凝剂、表面活性剂老脊等有害药剂，在尾矿长期堆存时会受空气、水分、阳光作用和自身相互作用产生有害气体和酸性水，加剧尾矿中重金属 流慎尘失。尾矿中溶出的重金属一方面通过废石堆及尾矿库的孔隙下渗进入底垫土壤或通过地表径流进入土壤；另一方面通过地表径流进入下游水文系统或下渗到地下水，将地表水和地下水联系起来，造成整个 矿区、附近大区域甚至流域性水体污染。

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/d5436e9d220f10ed675d670d.html