# 新北油田出砂机理及防砂防砂技术研究

### 一、新北油田出砂机理和防砂、治砂技术对策研究（论文文献综述）

冯玉琪[1]（2020）在《新北油田气层气开发状况及对策浅析》文中认为本文从地质概况、开发现状、工艺措施等方面对新北油田气层气的生产进行了介绍。针对目前新北油田气层气开发进入递减期遇到的地层压降大、产能递减快、井筒积液严重等问题进行了总结,提出了一系列改善开发效果的措施,使用选择性堵水有针对性进行矿场实验,证明了该措施具有一定的实际意义,为进一步改善开发效果指明了方向。

王秀影[2]（2018）在《柳泉油田出砂机理及先期防砂技术研究》文中研究指明柳泉油田储层岩性为粉砂岩、细砂岩,由于埋藏浅,压实作用差,胶结疏松,出砂严重影响了油水井正常生产:砂埋油层、砂卡造成频繁地冲砂检泵;地面和井下设备严重磨蚀;出砂严重的引起井壁坍塌造成套损变形导致油水井停产报废。自2010年柳泉油田先后采用了覆膜砂、固砂剂等化学防砂技术及管内循环砾石充填防砂技术,但均存在有效期短的问题。因此研究出砂机理,优选适合柳泉油田的防砂工艺,对提高改善油气藏的开发效果具有重要的意义。本文通过对国内外油井防砂研究现状的调研,以分析柳泉油田的储层特征和开发特征为切入点,从地质因素和生产因素进行了出砂影响因素分析,开展出砂机理研究,结合新钻井测井资料进行出砂预测,在地层砂粒度分析的基础上,充分考虑储层油水层分布、油层跨度、生产开采需求,开展防砂完井方式优选,确定了选用高压砾石充填防砂工艺为合适的防砂手段。根据长水平段砾石充填难点,开展先期防砂内外管柱设计,优化施工参数。根据储层敏感性分析结果,优选完井液体系、携砂液体系,优化射孔方案,将防砂、治砂、改造储层相结合,实现了防砂完井一体化。高压砾石充填防砂工艺在现场应用4口井,成功解决了泉2断块粉细砂治理难题,实现了储量的有效动用,对同类型油藏的开发具有一定的借鉴意义。

许亚南,龙明,李军,章威,欧阳雨薇[3]（2017）在《渤海Q油田油井出砂的原因分析及开发对策》文中研究表明基于渤海Q油田的地质油藏特征,及60多口出砂井的生产数据,从地质及开采两大方面动静结合分析了油井出砂量与孔隙度、泥质含量、渗透率;原油黏度、原油密度;生产压差、采油速度、含水率及增产措施之间的关系,明确了这些因素之间的内在联系,确定了油层控制出砂的参数有利值,并以此优化油井工作制度,取得良好的增油效果;根据油井出砂量的变化情况及出砂后的生产动态响应,将Q油田出砂井总结为三种出砂类型,针对每一种类型提出相应的生产制度及后期开发对策,以降低出砂对油田生产的影响。

王泉[4]（2017）在《泡沫/乳液树脂防砂体系及适应性研究》文中指出针对机械防砂对细粉砂挡砂效果差,且只能挡砂却不能固砂,无法从根本上解决油层出砂问题。在分析砂岩油藏出砂原因的基础上,研制了一种基于Pickering乳液型树脂固砂体系,采用超声波分散法筛选出浓度为1%的纳米SiO2作为乳化稳定剂,在油水比为1:2的条件下,制得了稳定的Pickering乳液树脂,常温下该体系表观密度为0.931.05g/cm3,采用直接注入法进行固砂实验,优选出了Pickering乳液树脂固砂体系（SZP）最佳配方:25%Pickering树脂乳液+0.3%固化剂+0.2%偶联剂,在温度60℃下固化12h后,固结岩心强度可达4.615.82MPa,渗透率可达3.125.34μm2,且具有良好的耐水、耐油、耐碱、耐盐性能。此外,在室内复配出一种氨基树脂泡沫型化学固砂体系,以水溶性氨基树脂为基液,引入起泡剂和稳泡剂,采用Warning Blender法制得了稳定的泡沫树脂体系;常温下该体系表观密度在0.56-0.63g/cm3;最后,筛选出了氨基树脂泡沫固砂体系（SZF）最佳配方:25%氨基树脂泡沫体系+0.5%固化剂+0.2%偶联剂,在温度60℃下固化12h后,固结岩心抗压强度达4.606.28MPa,渗透率为0.922.70μm2;通过正交实验L25（56）,得到固化剂浓度、偶联剂浓度以及泡沫体系浓度对固砂强度和渗透率产生影响的主次关系。采用可视化平板模型对其运移特性及适应性进行了探讨。该泡沫体系特别适应于水平井、非均质地层的化学防砂。

张华春[5]（2017）在《哈萨克斯坦油田Z区防砂技术研究》文中研究说明目前,全世界许多油藏存在严重的油井出砂问题,这是石油开采过程中面临的重要问题之一。油井出砂既提高了原油生产成本、影响油井正常生产,又增加了油田管理难度、制约油田有效开发。因此,油井防砂技术的研究和发展对疏松砂岩油藏的开采至关重要。防砂技术是一项与完井、采油及地面紧密相关的系统工程,是保障稳定开发疏松砂岩油田的关键技术。防砂技术经过广大科技工作者的长期实践和攻关,已经逐步得到完善和发展,各种控砂、防砂理念的多元化丰富了防砂手段,进一步推动了防砂技术的进步。本文针对哈萨克斯坦某油田Z区部分井出砂较为严重的问题,基于油田实际生产数据,建立了不同层系、不同区块出砂量与空间、时间、产液量等关系的出砂预测数学模型;结合取芯井粒径分布规律、Z区地质油藏特征和油田实际生产情况,明确了Z区储层出砂的主要原因;在吸取国内外出砂治理过程中好的做法及经验的基础上,提出了射孔稳砂—井筒挡砂—采油携砂—负压冲砂一条龙的“适度防砂”的出砂治理对策;围绕出砂治理对策,分析了Z区完井、注入、举升等采油工程主体技术现状,对这些技术现状提出了合理的建议,并设计了科学、高效、切实可行的射孔、注入、举升、封堵工艺技术及参数。本文的相关研究为哈萨克斯坦某油田Z区降低生产成本、提高采收率起到积极的作用,也为今后国内外类似疏松砂岩稠油油田制定出砂治理对策和采油技术优选、设计提供借鉴。

潘钰[6]（2016）在《台南气田水平井开发动态及对策研究》文中认为台南气田位于青海柴达木盆地东部涩北构造带,是典型的疏松砂岩气藏,含气面积32km2,天然气地质储量为951.62×108m3,是柴达木盆地主要的天然气开发地区之一,具有很好的开发前景。疏松砂岩气藏具有储层薄、渗透性差的特点,台南气田目前主要采用水平井开发,并取得了一些效果。然而,随着气藏采出程度的增加,气藏出水、出砂问题越来越严重,而且两者互相影响,造成水平井产量下降加快,制约了水平井开发效果。针对以上问题本论文以台南气田水平井为研究对象,运用文献调研、气藏工程和油藏数值模拟相结合的研究方法,分析了台南气田水平井的出水、出砂动态,评价了水平井的产能,制定了水平井下一步合理开发的方案。论文首先研究水平井的出水动态,包括使用水源识别的技术方法,判断出水平井的主要出水水源为边水,用气藏工程的方法研究出水小层的水侵规律,通过水侵规律找出水侵的主要影响因素为采出程度、压差和储层的渗透率;然后研究了水平井的出砂动态,通过分析疏松砂岩气藏的出砂机理可知,地层出水和气井采气速度过快是导致水平井出砂的主要原因,结合水平井出砂影响因素选择合适的方法计算水平井的临界出砂压差;优选出适合台南气田水平井的产能公式,评价水平井产能,并研究了地层水侵、地层压力、水平段长度、储层渗透率和储层有效厚度对水平井产能的影响,再使用气藏工程的方法对水平井进行合理配产;最后结合水平井出水动态、出砂动态和合理配产结果,制定了相应的治水、治砂对策,有效地指导台南气田水平井下一步的合理开发。

吕志欣[7]（2015）在《港西油田疏松砂岩油藏分级治砂技术研究与应用》文中指出港西油田位于渤海湾含油气盆地黄骅坳陷中部,是一个在港西古隆起基底上发育起来的、由上第三系地层组成并被断层复杂化的长轴背斜构造。随着油田进入开发中后期,由含水上升、地层压力下降等一系列原因引起的油水井出砂问题日趋严重。传统的治砂手段虽然解决了部分出砂问题,但仍有相当多的油水井因各种问题无法进行有效治理。为有效解决这一问题,本文通过对港西油区出砂分析,利用油藏出砂预测技术进行出砂速度预测,以出砂速度为基础建立了“四级稳固排防砂”的分级治砂体系;形成了高孔密射孔、无固相射孔液、防膨稳砂剂、树脂溶液的稳砂技术;研究优化了双效胶结砂固砂工艺技术;研究优化了水力喷射泵、双防泵排砂采油工艺技术;研究形成了港西油田多层位及套变井防砂技术,现场应用取得了良好的效果。

刘岩[8]（2013）在《新北油田防砂工艺改进研究与应用》文中指出本文以新北油田垦东34和481区块为例,分析对比新北油田各区块防砂措施及效果,总结经验以应用到后续的开发中。通过研究该区块油井防砂效果,对比分析比较适合该区块的防砂工艺,并建议在开发垦东新区块时,继续推广应用已取得防砂效果比较理想的防砂工艺。

鞠文翠[9]（2012）在《新立和新北油田延长油井免修期技术研究》文中进行了进一步梳理油井免修期是衡量一个油田或区块开发水平的标志。延长油井免修期，就可以减少维护作业占井时间，同时减少维护作业费用，提高油井生产时率，降低原油的吨油生产成本。因此，延长免修期是每一个油田的追求目标。而新立和新北油田是典型的低渗透油田，恶劣的地质条件制约了该油田的免修期的延长。本文根据新立和新北油田的地质条件，首先分析了新立和新北油田影响免修期的因素。针对每个影响免修期的因素，提出了相应的解决办法，有目的的在一些油井上实施。对这些采取技术措施的油井进行长期跟踪，对这些油井的每一次作业进行分析，从而找出能够延长新立和新北油田免修期的技术方案，以指导新立和新北油田的生产。

王雷[10]（2012）在《吉林油田新北区块油井清防沙工艺研究》文中研究表明本文根据新北油田地质特点和油气田开发面临的问题,对油气田开发影响最大的因素即油田出砂进行了深入分析研究。本文通过新北油田出砂机理深入研究,认清了新北出砂特点和规律;同时通过开展井筒内液体携砂能力研究,得出各种状况下液体的携砂能力,为科学有效采取防砂措施提供了可靠依据。结合综合研究结果,采取了在出砂严重的井以化学防砂为主,应用沉砂泵、沉砂泄油器、双凡尔防渣器、防砂管为辅的措施方案,针对新北中低产、出砂量不多的井,采取上提泵挂配合使用二级抽油泵加下沉砂尾管措施,出砂量大的低产井采取化学防砂配合使用防砂管、沉砂泵、沉砂泄油器、双凡尔防渣器等井下防砂装置,针对所有出砂井根据日常测试出的砂影响功图和历次作业现场资料摸索规律制定合理洗井周期,定期将泵提出工作筒进行大排量冲洗,通过这几种清防砂措施,使清防砂效果有了大幅度提高,从而延长了油井免修期,达到增产和节约操作费用的目的。2008年以来通过采取有效的清防砂技术对策,使新北油田油井维护作业次数明显减少,至2011年末单井免修期达到了 590d,取得了较好的效果。基本解决困扰新北油田的开发矛盾,使新北油田下步实现高产、稳产及降低开发成本成为可能。

### 二、新北油田出砂机理和防砂、治砂技术对策研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、新北油田出砂机理和防砂、治砂技术对策研究（论文提纲范文）

#### （1）新北油田气层气开发状况及对策浅析（论文提纲范文）

1 地质概况

2 开发现状

3 工艺措施

4 存在问题

5 技术对策

6 结语

#### （2）柳泉油田出砂机理及先期防砂技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 研究内容及技术路线

1.2.1 研究内容

1.2.2 技术路线

1.3 研究背景

1.3.1 柳泉油田概况

1.3.2 出砂现状

1.3.3 防砂工艺应用状况

1.4 国内外防砂技术研究现状

第2章 柳泉油田出砂影响因素分析

2.1 地质因素对出砂的影响

2.1.1 构造应力的影响

2.1.2 岩石类型的影响

2.1.3 胶结颗粒性质的影响

2.1.4 地层孔隙度、渗透率的影响

2.2 生产因素对出砂的影响

2.2.1 地层压降及生产压差对出砂的影响

2.2.2 注水对出砂的影响

2.2.3 含水上升对出砂的影响

第3章 出砂机理及出砂预测

3.1 出砂机理分析

3.1.1 岩石三轴应力实验

3.1.2 岩心流动出砂分析

3.1.3 不同含水率下出砂量实验

3.1.4 孔隙度渗透率与侧向应力关系实验

3.2 出砂预测

第4章 防砂方式优选

4.1 泉2 断块生产状况分析

4.2 产层段岩石粒径分析

4.3 防砂适应性分析

4.4 泉2 断块防砂方法优选

第5章 先期防砂工艺设计及现场应用分析

5.1 分级控砂滤砂管设计

5.1.1 分级控砂筛管结构设计

5.1.2 分级控砂筛管性能评价

5.1.3 抗堵塞性能分析

5.2 高压砾石充填先期防砂管柱设计

5.2.1 外管柱结构设计

5.2.2 内管柱结构设计

5.2.3 充填工具设计

5.3 高压砾石充填先期防砂参数设计

5.4 先期防砂配套技术

5.4.1 储层敏感性试验

5.4.2 优选完井液

5.4.3 优化射孔方案

5.4.4 地层预处理技术

5.4.5 低温快速破胶技术

5.5 现场应用分析

5.5.1 典型井例

5.5.2 应用分析

结论

参考文献

攻读硕士期间所发表的论文

致谢

#### （3）渤海Q油田油井出砂的原因分析及开发对策（论文提纲范文）

1 油田概况

2 油层出砂机理

3 油层出砂影响因素分析

3.1 静态地质因素

3.2 动态开采因素

3.2.1 地层压降及生产压差对出砂的影响

3.2.2 含水上升及注水对出砂的影响

3.2.3 流速对出砂的影响

3.2.4 增产措施对出砂的影响

3.3 小结

4 油井出砂类型及治理对策

4.1 意外性出砂

4.2 适度性出砂

4.3 破坏性出砂

5 结论

#### （4）泡沫/乳液树脂防砂体系及适应性研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 前言

1.1 油藏出砂的种类及危害

1.1.1 油藏出砂类型

1.1.2 油藏出砂危害

1.2 油藏出砂原因及机理研究

1.2.1 油藏出砂原因

1.2.2 油藏出砂机理分析

1.3 油藏防砂方法研究进展

1.3.1 油气井化学防砂方法研究

1.3.2 油气井化学防砂存在的问题及未来发展方向

1.4 选题依据及主要研究内容

1.4.1 选题依据及目的意义

1.4.2 技术路线及研究内容

第二章 实验药品与实验方法

2.1 实验药品和仪器

2.1.1 实验药品

2.1.2 实验仪器

2.2 主要实验与测试方法

2.2.1 泡沫固砂体系泡沫性能评价方法

2.2.2 Pickering树脂乳液的制备方法

2.2.3 树脂岩心的固结方法

2.2.4 固砂性能评价方法

2.3 本章小结

第三章 基于Pickering乳液树脂防砂体系性能研究

3.1 Pickering乳液树脂防砂体系的制备

3.1.1 水溶性树脂类型的筛选

3.1.2 纳米颗粒类型及用量的确定

3.1.3 乳液油相类型及油水比的确定

3.1.4 超声波分散时间的确定

3.1.5 乳液体系与地层流体配伍性分析

3.2 Pickering树脂乳液固砂体系的研制

3.3 Pickering乳液树脂固砂体系适应性分析

3.3.1 Pickering乳液体系固砂性能适应性分析

3.3.2 Pickering乳液固砂体系适应性总结

3.4 本章小结

第四章 氨基树脂泡沫固砂体系研究

4.1 泡沫树脂体系的制备

4.1.1 不同类型树脂的优选

4.1.2 起泡剂类型及用量的筛选

4.1.3 稳泡剂类型及其用量的筛选

4.1.4 泡沫稳定性影响因素分析

4.2 氨基树脂泡沫固砂体系的确定

4.2.1 氨基树脂泡沫固砂体系优选

4.2.2 氨基树脂泡沫固砂体系正交实验

4.3 氨基树脂泡沫固砂体系适应性分析

4.3.1 氨基树脂泡沫固砂体系适应性研究

4.3.2 氨基树脂泡沫固砂体系适应性总结

4.4 本章小结

第五章 泡沫/乳液树脂固砂体系固砂机理探讨

5.1 Pickering乳液树脂体系防砂机理

5.1.1 氨基树脂防砂机理探究

5.1.2 Pickering树脂乳液固砂机理分析

5.1.3 Pickering树脂乳液扩孔机理分析

5.2 氨基树脂泡沫固砂体系固砂机理研究

5.2.1 氨基树脂形成泡沫机理研究

5.2.2 氨基树脂泡沫衰变机理分析

5.2.3 氨基泡沫树脂在多孔介质中的动态分析

5.2.4 氨基树脂泡沫体系适应性分析

5.3 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的学术成果

致谢

#### （5）哈萨克斯坦油田Z区防砂技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

前言

第一章 油田基本概况

1.1 地理位置及气候

1.2 油田地质特征

1.2.1 地质背景

1.2.2 Z区构造特征

1.2.3 储层的发育状况和分布特点

1.3 储层非均质特征

1.3.1 储层微观非均质特征

1.3.2 储层层内非均质特征

1.3.3 储层层间非均质特征

1.3.4 储层间隔层发育状况

1.3.5 储层内部隔层稳定性

1.4 流体性质

1.4.1 地层原油性质

1.4.2 天然气组分

1.5 Z区开发概况及开发历程

1.5.1 开发井网和层系

1.5.2 开发历程

第二章 出砂带来主要问题

2.1 目前Z区出砂现状

2.2 出砂给采油生产带来的问题

第三章 治砂对策

3.1 出砂原因分析

3.2 防砂工艺现状评价

3.3 出砂规律分析

3.3.1 出砂量变化趋势

3.3.2 累计产液与累计产砂关系

3.3.3 累计出砂量平面分布规律

3.3.4 取芯井粒径分析

3.4 治砂对策

3.4.1 国内外出砂治理对策

3.4.2 Z区出砂治理对策

3.4.3 射孔稳砂

3.4.4 井筒挡砂

3.4.5 采油携砂

3.4.6 负压冲砂

3.5 出砂治理措施

第四章 治砂技术优化设计研究

4.1 射孔技术优化设计研究

4.1.1 射孔技术现状

4.1.2 射孔技术评价及建议

4.1.3 射孔技术优化设计

4.2 注水技术优化设计研究

4.2.1 注水井现状

4.2.2 注水技术评价及建议

4.2.3 注水技术优化设计

4.2.4 试注技术及要求

4.3 举升技术优化设计研究

4.3.1 举升技术现状

4.3.2 举升技术评价及建议

4.3.3 低泵效井治理建议

4.3.4 举升技术优化设计

4.4 封堵技术优化设计研究

4.4.1 封堵技术现状

4.4.2 封堵技术评价及建议

4.4.3 封堵技术优化设计

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （6）台南气田水平井开发动态及对策研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究目的及其意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 有水气藏开发的国内外研究现状

1.2.2 水平井出砂动态的国内外研究现状

1.2.3 水平井产能评价的国内外研究现状

1.3 研究思路及内容

1.3.1 研究思路

1.3.2 主要研究内容

2 气田概况

2.1 地质简况

2.1.1 构造特征

2.1.2 储层特征

2.2 水平井开发概况

2.2.1 水平井动用储层

2.2.2 水平段长及走向

2.2.3 水平井型

2.2.4 井网完善程度

2.2.5 水平井生产情况

2.3 本章小结

3 水平井出水动态分析

3.1 出水水源识别

3.2 水侵规律研究

3.2.1 水侵方向

3.2.2 边水推进速度

3.2.3 水侵量

3.2.4 水体能量

3.3 水侵影响因素

3.3.1 采出程度

3.3.2 压差

3.3.3 储层渗透率

3.4 本章小结

4 水平井出砂动态分析

4.1 出砂机理

4.2 出砂影响因素研究

4.2.1 地层出水

4.2.2 采气速度

4.3 出砂压差预测

4.3.1 临界出砂压差计算

4.3.2 临界出砂压差分析

4.4 本章小结

5 水平井产能评价及合理配产

5.1 水平井产能评价

5.2 水平井产能影响因素研究

5.2.1 地层水侵

5.2.2 地层压力

5.2.3 水平段长度

5.2.4 储层渗透率

5.2.5 储层有效厚度

5.3 水平井合理配产

5.4 本章小结

6 水平井开发对策研究

6.1 水平井治水对策

6.1.1 气藏内部控水

6.1.2 气藏内部排水

6.1.3 气藏边部强排水

6.2 水平井治砂对策

6.2.1 控砂

6.2.2 防砂

6.2.3 冲砂

6.3 321 砂体调整方案预测

6.3.1 321 砂体剩余气分布

6.3.2 321 砂体调整方案优选

6.4 本章小结

7 结论

参考文献

致谢

作者在攻读学位期间发表的论着及取得的科研成果

#### （7）港西油田疏松砂岩油藏分级治砂技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外疏松砂岩油藏分级治砂技术的研究现状

1.2.2 国内外疏松砂岩油藏治砂工艺的研究现状

1.2.3 存在问题

1.3 主要研究内容

第二章 港西油田开发现状与出砂原因分析

2.1 港西油田出砂现状

2.2 港西油田出砂原因分析

第三章 港西油田分级治砂体系的构建

3.1 港西油田出砂预测技术

3.2 港西油田分级治砂体系的构建

第四章 港西油田一级治砂技术研究与应用

4.1 港西油田一级治砂技术研究

4.1.1 高孔密射孔治砂技术研究

4.1.2 无固相射孔液治砂技术研究

4.1.3 长效防膨稳砂剂治砂技术研究

4.1.4 侧钻井稳砂剂治砂技术研究

4.2 港西油田一级治砂技术应用评价

4.2.1 应用情况

4.2.2 应用评价

第五章 港西油田二三级治砂技术研究与应用

5.1 港西油田二级治砂技术研究

5.1.1 双效胶结砂治砂技术研究

5.1.2 新型化学固结剂治砂技术研究

5.2 港西油田二级治砂技术应用评价

5.2.1 应用情况

5.2.2 应用评价

5.3 港西油田三级治砂技术研究

5.3.1 水力泵排砂治砂技术研究

5.3.2 防卡排砂泵治砂技术研究

5.4 港西油田三级治砂技术应用评价

5.4.1 应用情况

5.4.2 应用评价

第六章 港西油田四级治砂技术研究与应用

6.1 港西油田四级治砂技术研究

6.1.1 长井段选层防砂技术研究

6.1.2 套损井机械防砂研究

6.1.3 侧钻井新型固结剂化学防砂技术研究

6.1.4 注聚区解堵防砂技术研究

6.2 港西油田四级治砂技术应用评价

6.2.1 应用情况

6.2.2 应用评价

结论

参考文献

致谢

#### （8）新北油田防砂工艺改进研究与应用（论文提纲范文）

1 区块概况

2 海上防砂工艺简介

3 垦东区块防砂应用效果

3.1 见水井防砂方式对比分析

3.2 KD34B-3、KD34C-2井分析

3.3 KD481井组对比分析

4 认识及建议

#### （9）新立和新北油田延长油井免修期技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

创新点摘要

前言

第一章 新立和新北油田的免修期现状

1.1 新立和新北油田地质特点

1.1.1 新北油田的地质特点

1.1.2 新立油田的地质特点

1.2 新立和新北油田的开发阶段

1.3 新立和新北油田的免修期现状

第二章 影响新立和新北油田免修期因素

2.1 偏磨

2.2 出砂出泥浆

2.2.1 新立和新北油田现状

2.2.2 新北油田出砂机理和原因

2.3 结垢

第三章 采取的技术措施及跟踪分析

3.1 沉砂泄油器

3.1.1 新北油田下沉砂泄油器情况

3.1.2 新立油田下沉砂泄油器情况

3.1.3 新立和新北对比

3.2 加重扶正杆

3.2.1 跟踪情况

3.2.2 成功井分析

3.2.3 失效井分析

3.2.4 综合分析

3.3 扶正杆加聚乙烯内衬管

3.3.1 典型井分析

3.3.2 综合分析

结论

参考文献

致谢

详细摘要

#### （10）吉林油田新北区块油井清防沙工艺研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

创新点摘要

前言

第一章 新北油田基本情况

1.1 地质情况

1.2 开发简况

1.3 研究的目的及意义

第二章 新北油田开发影响因素

2.1 新北油田开发状况

2.2 影响油井生产因素分析

2.2.1 油井出砂的影响

2.2.2 油井偏磨的影响

2.2.3 油井腐蚀的影响

2.2.4 出泥浆的影响

2.2.5 油井结垢的影响

第三章 新北油田油井出砂治理技术对策研究

3.1 新北油田出砂机理研究

3.1.1 黑帝庙储层沉积特点

3.1.2 地质影响因素研究

3.1.3 开发因素影响研究

3.1.4 新北油田防砂技术研究的主要内容

3.2 新北油田防砂技术研究

3.2.1 2008年前防砂状况

3.2.2 防砂技术存在问题

3.2.3 新北油田综合防砂技术对策

3.3 出砂对偏磨的影响机理及对策研究

3.3.1 偏磨的主要原因

3.3.2 防磨技术及对策研究

第四章 油井防砂技术对策实施及效果

4.1 综合防砂工作情况及取得的效果

4.1.1 防砂管防砂工作

4.1.2 化学防砂(改性氨基树脂防砂)工作

4.1.3 螺杆泵排砂工作

4.2 防砂效果对比分析

4.3 防磨工作情况及取得的效果

结论

参考文献

致谢

详细摘要

### 四、新北油田出砂机理和防砂、治砂技术对策研究（论文参考文献）

- [1]新北油田气层气开发状况及对策浅析[J]. 冯玉琪. 内江科技, 2020(01)

- [2]柳泉油田出砂机理及先期防砂技术研究[D]. 王秀影. 中国石油大学(华东), 2018(09)

- [3]渤海Q油田油井出砂的原因分析及开发对策[J]. 许亚南,龙明,李军,章威,欧阳雨薇. 石油化工应用, 2017(06)

- [4]泡沫/乳液树脂防砂体系及适应性研究[D]. 王泉. 中国石油大学(华东), 2017(07)

- [5]哈萨克斯坦油田Z区防砂技术研究[D]. 张华春. 东北石油大学, 2017(02)

- [6]台南气田水平井开发动态及对策研究[D]. 潘钰. 重庆科技学院, 2016(09)

- [7]港西油田疏松砂岩油藏分级治砂技术研究与应用[D]. 吕志欣. 中国石油大学(华东), 2015(06)

- [8]新北油田防砂工艺改进研究与应用[J]. 刘岩. 内江科技, 2013(08)

- [9]新立和新北油田延长油井免修期技术研究[D]. 鞠文翠. 东北石油大学, 2012(12)

- [10]吉林油田新北区块油井清防沙工艺研究[D]. 王雷. 东北石油大学, 2012(07)

本文来源: https://www.zhilew.cn/article/fb899a529dfaacf69b7b5493.html